## Slide 2: Inbetriebnahme Funktionsbaustein IDENTControl IC-KP2-2HB21-2V1D
Standard Funktionsbaustein TwinCAT 3
mit SingleFrame Protokoll
EtherCAT

## Slide 3: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Diese Dokumentation ist mit folgender Spezifikation gültig:
Beckhoff SPS und TwinCAT 3 Programmierumgebung
Single Frame Protokoll
Gültig für die Systeme IP (125kHz) und IQ (13,56MHz)
Gültig für das System IU (868MHz) bei Konfiguration Protokollmodus QV „SingleFrame“
IDENTControl IC-KP2-2HB21-2V1D (EtherCAT)

## Slide 4: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Inhalt Download:
Versionshistorie
Dokumentation (DEU, ENG)

## Slide 5: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Inhalt:
Scannen nach angeschlossenen Geräten
Verknüpfung Prozessdaten
Änderung EtherCAT Telegrammlänge
Firmware Version auslesen
Konfiguration Prozessdatenfelder
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein
Deklaration Funktions- und Datenbaustein
Aufbau Datenbaustein
Schematische Darstellung Bausteine
Beispiel 1: Initialisierung
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID) einmaliger Lesezugriff auf den Fixcode (UID)
Beispiel 3: Single Read Words einmaliger Lesezugriff auf den User Memory
Beispiel 4: Single Write Words einmaliger Schreibzugriff auf den User Memory
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID) permanenter Lesezugriff auf den Fixcode (UID)
Beispiel 6: Enhanced Read Words permanenter Lesezugriff auf den User Memory
Beispiel 7: Enhanced Write Words permanenter Schreibzugriff auf den User Memory
Beispiel 8: Quit Abbruch eines Enhanced Befehls
Beispiel 9: Single Read UII (EPC) einmaliger Lesezugriff auf den UII/EPC
Beispiel 10: Enhanced Read UII (EPC) permanenter Lesezugriff auf den UII/EPC
Beispiel 11: Single Program Special Fixcode (EPC) einmaliger Schreibzugriff auf den UII/EPC
Beispiel 12: Single Write Fixcode (IPC11) einmaliger Schreibzugriff auf den Fixcode
Beispiel 13: Enhanced Write Fixcode (IPC11) permanenter Schreibzugriff auf den Fixcode
Beispiel 14: Special Command  Auslesen Sendeleistung Ausführung freidefinierbarer Befehl
Beispiel 15: Special Command  Einstellen Sendeleistung Ausführung freidefinierbarer Befehl

## Slide 6: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Scannen nach angeschlossenen Geräten
Aktivierung Config Mode
Rechtsklick auf „Gerät 5 (EtherCAT)“  Scannen  IDENTControl mit der im Gerät eingestellten Telegrammlänge erscheint

## Slide 7: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Verknüpfung Prozessdatenfeld Eingangsdaten
Aktivierung Config Mode
Rechtsklick auf „IN_CH1“ Verknüpfung ändern  Array Modus aktivieren  GVL_IDENTControl.BUS_INPUT[1]  Verknüpfung von Byte 0 bis Byte 63

## Slide 8: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Verknüpfung Prozessdatenfeld Ausgangsdaten
Aktivierung Config Mode
Rechtsklick auf „OUT_CH1“ Verknüpfung ändern  Array Modus aktivieren  GVL_IDENTControl.BUS_OUTPUT[1]  Verknüpfung von Byte 0 bis Byte 63

## Slide 9: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Änderung EtherCAT Telegrammlänge
Aktivierung Config Mode  Scannen um angeschlossenen Gerät zu erkennen  Doppelklick auf das Modul „IDENTControl Compact 64 Byte IN/OUT  EtherCAT  Erweiterte Einstellungen

## Slide 10: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Änderung EtherCAT Telegrammlänge
ESC Zugriff  EEPROM  Smart View  Schreibe EEPROM  neue Modulgröße auswählen

## Slide 11: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Änderung EtherCAT Telegrammlänge
Modul entfernen  Scannen  Modul mit neuer Telegrammlänge eingelesen  Prozessdaten verknüpfen

## Slide 12: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Firmware Version auslesen
Doppelklick auf Modul IDENTControl Compact  CoE - Online

## Slide 13: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Konfiguration Prozessdatenfelder
Definition als globale Variablen (GVL)
BUS_OUTPUT = Ausgangsdatenfeld
BUS_INPUT = Eingangsdatenfeld
Mehrdimensionales Array mit einer Länge von 254 Byte

## Slide 14: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein:

## Slide 15: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein:
Name | Typ | Bedeutung
pADR_IN | PVOID | Adresse Eingangsdatenfeld
cbSIZE_IN | UDINT | Länge Eingangsdatenfeld
pADR_OUT | PVOID | Adresse Ausgangsdatenfeld
cbSIZE_OUT | UDINT | Länge Ausgangsdatenfeld
I_T_Timeout | TIME | Timer zur Überwachung der Kommunikation
I_b_StartRead | BOOL | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Lesebefehl
I_b_StartWrite | BOOL | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Schreibbefehl
I_b_StartSpecialCommand | BOOL | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Special Command (frei definierbarer Befehl)
I_b_UserMemory_UID | BOOL | FALSE = Zugriff auf Nutzdatenbereich (User Memory) TRUE = Zugriff auf Fixcode (UID)
I_b_EPC | BOOL | FALSE = keine Bedeutung; durch I_b_UserMemory_UID vorgegeben TRUE = Zugriff auf EPC/UII Bereich (nur UHF)

## Slide 16: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein:
Name | Typ | Bedeutung
I_b_SingleEnhanced | Bool | FALSE = Ausführung Single Befehl (einmalige Ausführung) TRUE = Ausführung Enhanced Befehl (permanente Ausführung)
I_b_Quit | Bool | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Quit Befehl; Abbruch laufender Enhanced Befehl
I_w_StartAddress | Word | Startadresse auf Datenträger
I_i_WordNumber | Integer | Anzahl adressierter Datenblöcke à 4 Byte
I_w_TagType | Word | Datenträgertyp
O_b_Done | Bool | FALSE = Befehl wird noch aktiv bzw. noch nicht beendet; Datenträger außerhalb Erfassungszone TRUE = Befehl beendet; Datenträger innerhalb Erfassungszone (Enhanced)
O_b_NoDataCarrier | Bool | FALSE = Datenträger innerhalb Erfassungszone (Enhanced) TRUE = Datenträger außerhalb Erfassungszone (Single und Enhanced)

## Slide 17: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein:
Name | Typ | Bedeutung
O_b_Busy | Bool | FALSE = kein Befehl aktiv; Flanke negativ = Befehl beendet TRUE = Befehl aktiv bzw. wird aktuell ausgeführt
O_b_Finish | Bool | FALSE = Befehl wird noch aktiv bzw. noch nicht beendet; TRUE = Befehl beendet;
O_b_Error | Bool | FALSE = kein Fehlerzustand TRUE = Fehlerzustand; Fehlerstatus an O_B_Status
O_B_Status | Byte | Statuswert der Befehlsausführung
O_B_ReplyCounter | Byte | Antwortzähler
IO_b_SetRestart | Bool | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Initialisierungsroutine; Eingang nach einen Zyklus wieder auf False setzen
IO_b_InitFinish | Bool | TRUE = Initialisierung erfolgreich ausgeführt; Funktionsbaustein betriebsbereit
UserData | Data block | Datenbaustein für Lese- und Schreibdaten

## Slide 18: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Deklaration Funktions- und Datenbaustein
IDENTControl_FB_Head1  Funktionsbaustein für Kanal 1 (Typ IDENTControl_SF)
IDENTControl_FB_Head2  Funktionsbaustein für Kanal 2 (Typ IDENTControl_SF)
Head1Data  Datenbaustein für Kanal 1
Head2Data  Datenbaustein für Kanal 2

## Slide 19: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Aufbau Datenbaustein IDENTControl_UserData
DUT IDENTControl_UserData
ReadData  enthält die eingelesenen Daten
WriteData  enthält die Schreibdaten
SpecialCommand  Datenfeld für den freidefinierbaren Befehl

## Slide 20: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Schematische Darstellung Bausteine:
Funktionsbaustein
IDENTControl_FB_
Head1
Datenbaustein
Head1Data
Datenbaustein
Head2Data
UserData
Anmerkung:
Funktionsbausteine IDENTControl_FB_Head1 und IDENTControl_FB_Head2 vom Typ IDENTControl_SF
Datenbausteine Head1Data und Head2Data vom Typ IDENTControl_UserData
Funktionsbaustein
IDENTControl_FB_
Head2
UserData

## Slide 21: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
Initialisierung ist auszuführen nach Gerätehochlauf
Zuweisung des Datenträgertyps an den Eingang I_w_TagType (z.B. IQC21  16#3231 oder Werkseinstellung  16#3939)
Start durch positive Flanke auf IO_b_SetRestart
Initialisierung erfolgreich beendet wenn Signalwechsel bei IO_b_InitFinish auf True
Vor der Ausführung einer erneuten Initialisierung ist IO_b_SetRestart auf False zurückzusetzen
Es werden alle Variablen des FBs zurückgesetzt; Datenbausteine werden mit 16#00 überschrieben
Alle aktiven Enhanced Befehle werden abgebrochen
Option zur Fehlerquittierung

## Slide 22: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
P+F Name | Chip Name | Tag Type | RFID-Kopf | Befehle
IPC02 | EM4102 (Unique) | 16#3032 | IPH-…-V1 (125kHz) | Single / Enhanced Read Fixcode
IPC03 | EM4450 (Titan) | 16#3033 | IPH-…-V1 (125kHz) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words
IPC11 | Q5 | 16#3131 | IPH-…-V1 (125kHz) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Write Fixcode
IQC20 | Alle ISO15693 Datenträger | 16#3230 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode
IQC21 | NXP ICode SLI | 16#3231 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Write Words with Lock (SpecialCommand)
IQC22 | Texas Instruments Tag-It HF-I Plus | 16#3232 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Write Words with Lock (SpecialCommand)

## Slide 23: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
P+F Name | Chip Name | Tag Type | RFID-Kopf | Befehle
IQC24 | Infineon my-D SRF55V10P | 16#3234 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Write Words with Lock (SpecialCommand)
IQC33 | Fujitsu MB89R118 | 16#3333 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Write Words with Lock (SpecialCommand)
IQC35 | NXP Icode SLI-S | 16#3335 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Write Words with Lock (SpecialCommand)
IQC37 | Fujitsu MB89R112 | 16#3337 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Write Words with Lock (SpecialCommand)

## Slide 24: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
P+F Name | Chip Name | Tag Type | RFID-Kopf | Befehle
IUC72 | NXP U Code G2XM | 16#3830 | IUH-F19x-V1-FRx (ISO18000-63) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Read Special Fixcode Single Program Special Fixcode Single / Enhanced Read 16-Bit Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Write 16-Bit Words (SpecialCommand) Read / Write Parameter (SpecialCommand)
IUC76 | Alien Higgs-3 | 16#3830 | IUH-F19x-V1-FRx (ISO18000-63) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Read Special Fixcode Single Program Special Fixcode Single / Enhanced Read 16-Bit Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Write 16-Bit Words (SpecialCommand) Read / Write Parameter (SpecialCommand)

## Slide 25: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
P+F Name | Chip Name | Tag Type | RFID-Kopf | Befehle
IUC77 | Impinj Monza 4QT | 16#3830 | IUH-F19x-V1-FRx (ISO18000-63) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Read Special Fixcode Single Program Special Fixcode Single / Enhanced Read 16-Bit Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Write 16-Bit Words (SpecialCommand) Read / Write Parameter (SpecialCommand)
IUC82 | NXP U Code 7xm-2k | 16#3830 | IUH-F19x-V1-FRx (ISO18000-63) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Read Special Fixcode Single Program Special Fixcode Single / Enhanced Read 16-Bit Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Write 16-Bit Words (SpecialCommand) Read / Write Parameter (SpecialCommand)

## Slide 26: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
P+F Name | Chip Name | Tag Type | RFID-Kopf | Befehle
IUC87 | Alien Higgs-3 | 16#3830 | IUH-F19x-V1-FRx (ISO18000-63) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Read Special Fixcode Single Program Special Fixcode Single / Enhanced Read 16-Bit Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Write 16-Bit Words (SpecialCommand) Read / Write Parameter (SpecialCommand)
IUC88 | NXP U Code 9xm | 16#3830 | IUH-F19x-V1-FRx (ISO18000-63) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Read Special Fixcode Single Program Special Fixcode Single / Enhanced Read 16-Bit Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Write 16-Bit Words (SpecialCommand) Read / Write Parameter (SpecialCommand)

## Slide 27: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
Initialisierungsroutine:
Start über Flanke positiv auf IO_b_SetRestart
Rücksetzen Eingang IO_b_SetRestart nach mindesten einen Zyklus
Initialisierung beendet, wenn IO_b_InitFinish = True (Flanke positiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
O_B_ReplyCounter wurde erhöht
Enthält der Status einen Wert 16#04 (Parameterfehler), so wurde der Datenträgertyp falsch parametriert
Enthält der Status einen Wert 16#06 (kein Kopf), so ist an diesem Kanal kein RFID-Kopf angeschlossen

## Slide 28: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#04 = Change Tag Befehl
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]..[5]  TagType;, 16#3939 = Default Einstellung
OUTDATA[6]….[x]  nicht verwendet
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#04 = Change Tag Befehl
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 29: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung

## Slide 30: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)
Einmaliger Leseversuch auf den Fixcode (UID) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := True und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := False
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead
Befehl endet nach einem Leseversuch
Lesen erfolgreich, Fixcode eingelesen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := True (Zugriff auf UID)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Lesen nicht erfolgreich, Datenträger nicht erkannt und Fixcode nicht eingelesen
I_b_SingleEnhanced := False
I_b_UserMemory_UID := True
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 31: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)
Datenträger erkannt und Fixcode eingelesen:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#05

## Slide 32: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)
Datenträger erkannt und Fixcode eingelesen
DB UserData.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[7]  Fixcode (8 Byte Fixcode; ISO15693)
ReadData[8]…[x]  16#00
Die Länge des Fixcodes ist abhängig vom Datenträger. Alle ISO15693 (13,56MHz) Datenträger haben einen Fixcode mit der Länge von 8 Byte. IPC02 hat einen Fixcode mit der Länge von 5 Byte. IPC03 hat einen Fixcode mit der Länge von 4 Byte. UHF Datenträger haben eine TID mit der Länge von 12 Byte

## Slide 33: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)
Eingangsdatenfeld: Fixcode eingelesen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#01 = Single Read Fixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[7]  nicht verwendet
INDATA[8]…[15]  Fixcode (UID; ISO15693 Datenträger)
INDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 34: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#01 = Single Read Fixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 35: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Read Fixcode
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#01 = Single Read Fixcode
INDATA[3]…[x]  nicht verwendet

## Slide 36: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)

## Slide 37: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)

## Slide 38: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words
Einmaliger Leseversuch auf den Nutzdatenbereich (UserMemory) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := False
I_w_StartAddress := 16#0000 (variabel) und I_i_WordNumber := 2 (variabel)
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead
Befehl endet nach einem Leseversuch
Lesen erfolgreich, Daten eingelesen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (Zugriff auf User Memory)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Lesen nicht erfolgreich, Datenträger nicht erkannt und Daten nicht eingelesen
I_b_SingleEnhanced := False
I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 39: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words
Datenträger erkannt und Anwenderdaten eingelesen:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#05

## Slide 40: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words
Datenträger erkannt und Anwenderdaten eingelesen
DB UserData.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[7]  eingelesene Daten (2 Blöcke à 4 Byte)
ReadData[8]…[x]  16#00
Über den Eingang I_i_WordNumber wird die Anzahl der einzulesenden Blöcke mit einer Blockgröße von je 4 Byte festgelegt
Hinweis:
Bei der Verwendung des IQC33 muss die I_i_WordNumber immer ein Vielfaches von 2 sein. Dieser Datenträger hat eine Blockgröße von 8 Byte.

## Slide 41: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words
Eingangsdatenfeld: Anwenderdaten eingelesen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#10 = Single Read Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[7]  Anzahl übertragener Datenblöcke à 4 Byte (I_i_WordNumber)
INDATA[8]…[15]  eingelesene Anwenderdaten
INDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 42: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#10 = Single Read Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 43: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Read Words
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#10 = Single Read Words
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Startadresse (I_w_StartAddress)
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Datenblöcke (I_i_WordNumber)

## Slide 44: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words

## Slide 45: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words

## Slide 46: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words
Einmaliger Schreibversuch auf den Nutzdatenbereich (UserMemory) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := False
I_w_StartAddress := 16#0000 (variabel) und I_i_WordNumber := 2 (variabel)
Schreibdaten in WriteData festlegen
Start durch positive Flanke auf I_b_StartWrite
Schreiben erfolgreich, Daten geschrieben; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (Zugriff auf User Memory)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartWrite := True (Start Schreibvorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Schreiben nicht erfolgreich, Datenträger nicht erkannt und Daten nicht geschrieben
I_b_SingleEnhanced := False
I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartWrite := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 47: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words
Schreibdaten:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung
Zuweisung innerhalb des DB UserData.WriteData.WriteData[x]
Byte[0] bis [x]  Schreibdaten
Anzahl der Schreibdaten abhängig von Parameter I_i_NumberWords und der Telegrammlänge

## Slide 48: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words
Datenträger erkannt und Anwenderdaten geschrieben:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#05

## Slide 49: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words
Eingangsdatenfeld: Anwenderdaten geschrieben
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#40 = Single Write Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 50: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#40 = Single Write Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 51: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Write Words
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#40 = Single Write Words
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Startadresse (I_w_StartAddress)
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Blöcke (I_i_WordNumber)
OUTDATA[8]…[15]  Schreibdaten
OUTDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 52: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words

## Slide 53: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words

## Slide 54: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)
permanenter Lesevorgang auf den Fixcode (UID bzw. TID) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := True und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := True
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead
Ende Befehlsausführung über Quit-Befehl oder Initialisierung
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; kein Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := True
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False
Lesevorgang aktiviert; Datenträger tritt in Erfassungszone; Fixcode eingelesen:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := True
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := True
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Abbruch Lesevorgang über Quit
I_b_Quit := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Lesevorgang aktiv; Datenträger verlässt Erfassungszone
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 55: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)
Datenträger erkannt und Fixcode eingelesen; Befehl aktiv:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt; Befehl aktiv:
O_b_Done = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#05

## Slide 56: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)
Datenträger erkannt und Fixcode eingelesen
DB UserData.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[7]  Fixcode (8 Byte Fixcode; ISO15693)
ReadData[8]…[x]  16#00
Die Länge des Fixcodes ist abhängig vom Datenträger. Alle ISO15693 (13,56MHz) Datenträger haben einen Fixcode mit der Länge von 8 Byte. IPC02 hat einen Fixcode mit der Länge von 5 Byte. IPC03 hat einen Fixcode mit der Länge von 4 Byte. UHF Datenträger haben eine TID mit der Länge von 12 Byte

## Slide 57: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)
Eingangsdatenfeld: Fixcode eingelesen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#1D = Enhanced Read Fixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[7]  nicht verwendet
INDATA[8]…[15]  Fixcode (UID; ISO15693 Datenträger)
INDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 58: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt bzw. Datenträger hat Erfassungszone verlassen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#1D = Enhanced Read Fixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt bzw. Datenträger hat Erfassungszone verlassen
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 59: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Read Fixcode
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#1D = Enhanced Read Fixcode
INDATA[3]…[x]  nicht verwendet

## Slide 60: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)

## Slide 61: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)

## Slide 62: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words
permanenter Lesevorgang auf den Nutzdatenbereich (User Memory) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := True
I_w_StartAddress := 16#0000 (variabel) und I_i_WordNumber := 2 (variabel)
Start I_b_StartRead; Ende über Quit-Befehl oder Initialisierung
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; kein Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False
Lesevorgang aktiviert; Datenträger tritt in Erfassungszone; Daten eingelesen:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Abbruch Lesevorgang über Quit
I_b_Quit := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Lesevorgang aktiv; Datenträger verlässt Erfassungszone
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 63: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words
Datenträger erkannt und Daten eingelesen; Befehl aktiv:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt; Befehl aktiv:
O_b_Done = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#05

## Slide 64: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words
Datenträger erkannt und Anwenderdaten eingelesen
DB UserData.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[7]  eingelesene Daten (2 Blöcke à 4 Byte)
ReadData[8]…[x]  16#00
Über den Eingang I_i_WordNumber wird die Anzahl der einzulesenden Blöcke mit einer Blockgröße von je 4 Byte festgelegt
Hinweis:
Bei der Verwendung des IQC33 muss die I_i_WordNumber immer ein Vielfaches von 2 sein. Dieser Datenträger hat eine Blockgröße von 8 Byte.

## Slide 65: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words
Eingangsdatenfeld: Anwenderdaten eingelesen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#19 = Enhanced Read Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[7]  Anzahl übertragener Datenblöcke à 4 Byte (I_i_WordNumber)
INDATA[8]…[15]  eingelesene Anwenderdaten
INDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 66: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#19 = Enhanced Read Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 67: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words
Ausgangsdatenfeld: Befehl Enhanced Read Words
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#19 = Enhanced Read Words
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Startadresse (I_w_StartAddress)
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Datenblöcke (I_i_WordNumber)

## Slide 68: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words

## Slide 69: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words

## Slide 70: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words
Permanenter Schreibvorgang auf den Nutzdatenbereich (User Memory) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := True
I_w_StartAddress := 16#0000 (variabel) und I_i_WordNumber := 2 (variabel)
Schreibdaten WriteData; Start durch I_b_StartWrite; Ende über Quit-Befehl
Start Schreibvorgang; Schreibvorgang aktiv; kein Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartWrite := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False
Schreibvorgang aktiviert; Datenträger tritt in Erfassungszone; Daten geschrieben:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartWrite := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Schreibvorgang; Schreibvorgang aktiv; Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartWrite := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Abbruch Schreibvorgang über Quit
I_b_Quit := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Schreibvorgang aktiv; Datenträger verlässt Erfassungszone
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 71: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words
Schreibdaten:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung
Zuweisung innerhalb des DB UserData.WriteData.WriteData[x]
Byte[0] bis [x]  Schreibdaten
Anzahl der Schreibdaten abhängig von Parameter I_i_NumberWords und der Telegrammlänge

## Slide 72: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words
Datenträger erkannt und Anwenderdaten geschrieben:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#05

## Slide 73: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words
Eingangsdatenfeld: Anwenderdaten geschrieben
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#1A = Enhanced Write Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 74: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#1A = Enhanced Write Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 75: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words
Ausgangsdatenfeld: Befehl Enhanced Write Words
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#1A = Enhanced Write Words
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Startadresse (I_w_StartAddress)
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Blöcke (I_i_WordNumber)
OUTDATA[8]…[15]  Schreibdaten
OUTDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 76: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words

## Slide 77: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words

## Slide 78: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 8: Quit
Abbruch aktiver Enhanced Befehle
Start durch positive Flanke auf I_b_Quit
Start Ausführung Quit:
HeadXQuit:= True  bei Signaländerung wird ein Quit Befehl ausgeführt und der aktive Lesebefehl wird abgebrochen
Quit ausgeführt:
HeadXDone = True  Quit Befehl beendet
Head1Status = 16#00

## Slide 79: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 8: Quit
Eingangsdatenfeld: Quit Befehl ausgeführt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#02 = Quit Befehl
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 80: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 8: Quit
Ausgangsdatenfeld: Quit Befehl
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#02 = Quit Befehl
OUTDATA[3]…[x]  nicht verwendet

## Slide 81: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 8: Quit

## Slide 82: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 9: Single Read UII (EPC)
Nur auszuführen bei der Verwendung von IUH-F19x-V1 (UHF-System) mit SingleFrame Protokoll
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := True und I_b_SingleEnhanced := False
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead
Befehl endet nach einem Leseversuch
Lesen erfolgreich, UII/EPC eingelesen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := True (Zugriff auf UII/EPC)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Lesen nicht erfolgreich, Datenträger nicht erkannt und UII/EPC nicht eingelesen
I_b_SingleEnhanced := False
I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := True
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 83: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 9: Single Read UII (EPC)
Datenträger erkannt und UII/EPC Code eingelesen:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#05

## Slide 84: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 9: Single Read UII (EPC)
Datenträger erkannt und UII/EPC eingelesen
DB UserData.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0]…[1]  PC Wort
ReadData[2]…[13]  UII/EPC Code
Die Länge des UII/EPC Codes ist abhängig von der Programmierung des Datenträgers. In der Mehrheit hat der UII/EPC Code eine Länge von 12 Byte. Die Länge des UII/EPC Codes ist ein Vielfaches von 2 Byte. Innerhalb des PC Wortes befinden sich zusätzliche Informationen über den programmierten UII/EPC Code.

## Slide 85: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 9: Single Read UII (EPC)
Eingangsdatenfeld: UII/EPC Code eingelesen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#D2 = Single Read UII
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[7]  nicht verwendet
INDATA[8]…[9]  PC Wort
INDATA[10]…[21]  UII/EPC Code
INDATA[22]…[x]  nicht verwendet

## Slide 86: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 9: Single Read UII (EPC)
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#D2 = Single Read UII
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 87: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 9: Single Read UII (EPC)
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Read UII
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#D2 = Single Read UII
INDATA[3]…[x]  nicht verwendet

## Slide 88: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 9: Single Read UII (EPC)

## Slide 89: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 9: Single Read UII (EPC)

## Slide 90: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Read UII (EPC)
Nur auszuführen bei der Verwendung von IUH-F19x-V1 (UHF-System) mit SingleFrame Protokoll
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := True und I_b_SingleEnhanced := True
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead
Ende über Quit-Befehl oder Initialisierung
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; kein Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := True
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False
Lesevorgang aktiviert; Datenträger tritt in Erfassungszone; UII/EPC eingelesen:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := True
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := True
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Abbruch Lesevorgang über Quit
I_b_Quit := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Lesevorgang aktiv; Datenträger verlässt Erfassungszone
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 91: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Read UII (EPC)
Datenträger erkannt und UII/EPC eingelesen; Befehl aktiv:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt; Befehl aktiv:
O_b_Done = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#05

## Slide 92: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Read UII (EPC)
Datenträger erkannt und UII/EPC eingelesen
DB UserData.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0]…[1]  PC Wort
ReadData[2]…[13]  UII/EPC Code
Die Länge des UII/EPC Codes ist abhängig von der Programmierung des Datenträgers. In der Mehrheit hat der UII/EPC Code eine Länge von 12 Byte. Die Länge des UII/EPC Codes ist ein Vielfaches von 2 Byte. Innerhalb des PC Wortes befinden sich zusätzliche Informationen über den programmierten UII/EPC Code.

## Slide 93: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Read UII (EPC)
Eingangsdatenfeld: UII/EPC Code eingelesen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#D3 = Enhanced Read UII
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[7]  nicht verwendet
INDATA[8]…[9]  PC Wort
INDATA[10]…[21]  UII/EPC Code
INDATA[22]…[x]  nicht verwendet

## Slide 94: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Read UII (EPC)
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt bzw. Datenträger hat Erfassungszone verlassen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#D3 = Enhanced Read UII
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt bzw. Datenträger hat Erfassungszone verlassen
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 95: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Read UII (EPC)
Ausgangsdatenfeld: Befehl Enhanced Read UII
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#D3 = Enhanced Read UII
INDATA[3]…[x]  nicht verwendet

## Slide 96: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Read UII (EPC)

## Slide 97: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Read UII (EPC)

## Slide 98: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 11: Single Program Special Fixcode (EPC)
Nur auszuführen bei der Verwendung von IUH-F19x-V1 (UHF-System) mit SingleFrame Protokoll
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := True und I_b_SingleEnhanced := False
I_w_Startaddress := 16#0000 und I_i_WordNumber := 14 (variabel; abhängig von der Länge EPC)
Schreibdaten in „WriteData“ festlegen
Start durch positive Flanke auf I_b_StartWrite; Befehl endet nach einem Schreibversuch
Schreiben erfolgreich, UII/EPC geschrieben; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (nicht relevant)
I_b_EPC := True (Zugriff auf UII/EPC)
I_b_StartWrite := True (Start Schreibvorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Schreiben nicht erfolgreich, Datenträger nicht erkannt und Daten nicht geschrieben
I_b_SingleEnhanced := False
I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := True
I_b_StartWrite := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 99: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 11: Single Program Special Fixcode (EPC)
Schreibdaten:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung
Die Schreibdaten bestehen aus PC Wort und den UII/EPC Code
Zuweisung innerhalb des DB UserData.WriteData.WriteData[x]
Byte[0]…[1]  PC Wort
Byte[2]…[13]  UII/EPC Code
Byte[14]…[x]  nicht verwendet
Anzahl der Schreibdaten abhängig von Parameter I_i_NumberWords und umfassen das PC Wort und den UII/EPC Code
Die Angabe der Anzahl erfolgt bezogen auf Bytes
16#000E = 14 = 2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC

## Slide 100: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 11: Single Program Special Fixcode (EPC)
Datenträger erkannt und UII/EPC erfolgreich geschrieben:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#05

## Slide 101: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 11: Single Program Special Fixcode (EPC)
Eingangsdatenfeld: UII/EPC Code geschrieben
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#0D = Single Program Special Fixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 102: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 11: Single Program Special Fixcode (EPC)
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#0D = Single Program Special Fixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 103: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 11: Single Program Special Fixcode (EPC)
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Program Special Fixcode
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#0D = Single Program Special Fixcode
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  nicht verwendet
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Bytes (I_i_WordNumber)
OUTDATA[8]…[9]  PC Wort
OUTDATA[10]…[21]  UII/EPC Code
OUTDATA[22]…[x]  nicht verwendet

## Slide 104: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 11: Single Program Special Fixcode (EPC)

## Slide 105: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 11: Single Program Special Fixcode (EPC)

## Slide 106: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 12: Single Write Fixcode (IPC11)
Nur auszuführen bei der Verwendung von IPH-…-V1 (LF-System) mit IPC11 Datenträger
I_b_UserMemory_UID := True und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := False
I_w_Startaddress := 16#0000 (nicht relevant) und I_i_WordNumber := 0 (nicht relevant)
Schreibdaten in „WriteData“ festlegen
Start durch positive Flanke auf I_b_StartWrite; Befehl endet nach einem Schreibversuch
Schreiben erfolgreich, Fixcode geschrieben; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := True (Zugriff auf Fixcode)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartWrite := True (Start Schreibvorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Schreiben nicht erfolgreich, Datenträger nicht erkannt und Fixcode nicht geschrieben
I_b_SingleEnhanced := False
I_b_UserMemory_UID := True
I_b_EPC := False
I_b_StartWrite := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 107: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 12: Single Write Fixcode (IPC11)
Schreibdaten:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung
Die Schreibdaten haben eine Länge von 5 Byte
Zuweisung innerhalb des DB UserData.WriteData.WriteData[x]
Byte[0]…[4]  Fixcode
Byte[5]…[x]  nicht verwendet

## Slide 108: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 12: Single Write Fixcode (IPC11)
Datenträger erkannt und Fixcode erfolgreich geschrieben:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#05

## Slide 109: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 12: Single Write Fixcode (IPC11)
Eingangsdatenfeld: Fixcode geschrieben
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#1F = Single WriteFixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 110: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 12: Single Write Fixcode (IPC11)
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#1F = Single Write Fixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 111: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 12: Single Write Fixcode (IPC11)
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Program Special Fixcode
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#1F = Single Write Fixcode
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Parameter <FixType>; 16#3131 = „11“ = Fixcode ist überschreibbar; fest im Funktionsbaustein hinterlegt
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Bytes; fest im Funktionsbaustein hinterlegt
OUTDATA[8]…[12]  Fixcode
OUTDATA[13]…[x]  nicht verwendet

## Slide 112: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 12: Single Write Fixcode (IPC11)

## Slide 113: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 12: Single Write Fixcode (IPC11)

## Slide 114: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 13: Enhanced Write Fixcode (IPC11)
Permanenter Schreibvorgang auf den Fixcode eines IPC11 Datenträgers (nur bei IPH-…-V1 LF-System)
I_b_UserMemory_UID := True und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := True
I_w_StartAddress := 16#0000 (nicht relevant) und I_i_WordNumber := 0 (nicht relevant)
Schreibdaten WriteData; Start durch I_b_StartWrite; Ende über Quit-Befehl
Start Schreibvorgang; Schreibvorgang aktiv; kein Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := True
I_b_EPC := False
I_b_StartWrite := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False
Schreibvorgang aktiviert; Datenträger tritt in Erfassungszone; Fixcode geschrieben:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := True
I_b_EPC := False
I_b_StartWrite := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Schreibvorgang; Schreibvorgang aktiv; Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := True
I_b_EPC := False
I_b_StartWrite := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Abbruch Schreibvorgang über Quit
I_b_Quit := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Schreibvorgang aktiv; Datenträger verlässt Erfassungszone
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 115: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 13: Enhanced Write Fixcode (IPC11)
Schreibdaten:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung
Die Schreibdaten haben eine Länge von 5 Byte
Zuweisung innerhalb des DB UserData.WriteData.WriteData[x]
Byte[0]…[4]  Fixcode
Byte[5]…[x]  nicht verwendet

## Slide 116: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 13: Enhanced Write Fixcode (IPC11)
Datenträger erkannt und Fixcode geschrieben:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#05

## Slide 117: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 13: Enhanced Write Fixcode (IPC11)
Eingangsdatenfeld: Fixcode geschrieben
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#24 = Enhanced Write Fixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 118: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 13: Enhanced Write Fixcode (IPC11)
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#24 = Enhanced Write Fixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 119: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 13: Enhanced Write Fixcode (IPC11)
Ausgangsdatenfeld: Befehl Enhanced Write Fixcode
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#24 = Enhanced Write Fixcode
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Parameter <FixType>; 16#3131 = „11“ = Fixcode ist überschreibbar; fest im Funktionsbaustein hinterlegt
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Bytes; fest im Funktionsbaustein hinterlegt
OUTDATA[8]…[12]  Fixcode
OUTDATA[13]…[x]  nicht verwendet

## Slide 120: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 13: Enhanced Write Fixcode (IPC11)

## Slide 121: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 13: Enhanced Write Fixcode (IPC11)

## Slide 122: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 14: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Es können alle Befehle ausgeführt werden, die nicht über die Eingangsparameter des Funktionsbausteins parametrierbar sind
Ausführung aller durch die Auswerteeinheit unterstützte Befehle möglich
Parametrierung Befehlstelegramm im Datenfeld SpecialCommand
Start durch positive Flanke auf I_b_StartSpecialCommand
Start SpecialCommand und erfolgreich beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (nicht relevant)
I_b_UserMemory_UID := False (nicht relevant)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartSpecialCommand := True (Start Befehlsübertragung mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False

## Slide 123: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 14: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Konfiguration frei definierbarer Befehl:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung in das Datenfeld SpecialCommand
Zuweisung innerhalb des DB UserData.SpecialCommand.SpecialCommand[x]
Byte[0]  Befehlscode; 16#BE = Befehl Read Parameter
Byte[1]…[2]  nicht verwendet
Byte[3]  System Code; 16#51 = Q = System Q
Byte[4]…[5]  Parameterkennzeichen; 16#5054 = PT = Sendeleistung
Byte[6]…[7]  Länge Parameter

## Slide 124: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 14: Special Command  Auslesen Sendeleistung
SpecialCommand:
Start über Flanke positiv auf IO_b_StartSpecialCommand
Rücksetzen Eingang IO_b_StartSpecialCommand nach mindesten einen Zyklus
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
O_B_ReplyCounter wurde erhöht
Enthält der Status einen Wert 16#04 (Parameterfehler), so ist der Befehl falsch parametriert
Enthält der Status einen Wert 16#06 (kein Kopf), so ist an diesem Kanal kein RFID-Kopf angeschlossen

## Slide 125: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 14: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Sendeleistung ausgelesen
DB UserData.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[1]  16#0004 = Maximum

## Slide 126: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 14: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Eingangsdatenfeld: Sendeleistung eingelesen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#BE = Read Parameter
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[7]  Länge Parameter; 16#0002 = 2 Byte
INDATA[8]…[9]  Sendeleistung; 16#0004 = Maximum
INDATA[10]…[x]  nicht verwendet

## Slide 127: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 14: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Ausgangsdatenfeld: Befehl Read Parameter
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#BE = Read Parameter
OUTDATA[3]…[4]  nicht verwendet
OUTDATA[5]  System Code; 16#51 = „Q“ = System Q
OUTDATA[6]…[7]  Parameterkennzeichen; 16#5054 = PT = Sendeleistung
OUTDATA[8]…[9]  Länge Parameter

## Slide 128: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 14: Special Command  Auslesen Sendeleistung

## Slide 129: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 15: Special Command  Einstellen Sendeleistung
Es können alle Befehle ausgeführt werden, die nicht über die Eingangsparameter des Funktionsbausteins parametrierbar sind
Ausführung aller durch die Auswerteeinheit unterstützte Befehle möglich
Parametrierung Befehlstelegramm im Datenfeld SpecialCommand
Start durch positive Flanke auf I_b_StartSpecialCommand
Start SpecialCommand und erfolgreich beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (nicht relevant)
I_b_UserMemory_UID := False (nicht relevant)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartSpecialCommand := True (Start Befehlsübertragung mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False

## Slide 130: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 15: Special Command  Einstellen Sendeleistung
Konfiguration frei definierbarer Befehl:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung in das Datenfeld SpecialCommand
Zuweisung innerhalb des DB UserData.SpecialCommand.SpecialCommand[x]
Byte[0]  Befehlscode; 16#BF = Befehl Write Parameter
Byte[1]…[2]  nicht verwendet
Byte[3]  System Code; 16#51 = Q = System Q
Byte[4]…[5]  Parameterkennzeichen; 16#5054 = PT = Sendeleistung
Byte[6]…[7]  Länge Parameter
Byte[8]…[9]  Parameterdaten; 16#0003 = Leistungsstufe 3

## Slide 131: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 15: Special Command  Einstellen Sendeleistung
SpecialCommand:
Start über Flanke positiv auf IO_b_StartSpecialCommand
Rücksetzen Eingang IO_b_StartSpecialCommand nach mindesten einen Zyklus
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
O_B_ReplyCounter wurde erhöht
Enthält der Status einen Wert 16#04 (Parameterfehler), so ist der Befehl falsch parametriert
Enthält der Status einen Wert 16#06 (kein Kopf), so ist an diesem Kanal kein RFID-Kopf angeschlossen

## Slide 132: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 15: Special Command  Einstellen Sendeleistung
Eingangsdatenfeld: Sendeleistung eingestellt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#BF = Write Parameter
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 133: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 15: Special Command  Einstellen Sendeleistung
Ausgangsdatenfeld: Befehl Write Parameter
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#BF = Write Parameter
OUTDATA[3]…[4]  nicht verwendet
OUTDATA[5]  System Code; 16#51 = „Q“ = System Q
OUTDATA[6]…[7]  Parameterkennzeichen; 16#5054 = PT = Sendeleistung
OUTDATA[8]…[9]  Länge Parameter
OUTDATA[10]…[11]  Parameterdaten; 16#0003 = Leistungsstufe 3 OUTDATA[12]…[x]  nicht verwendet

## Slide 134: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Beispiel 15: Special Command  Einstellen Sendeleistung

## Slide 135: Kontakt
Karsten Reinhardt
kreinhardt@de.pepperl-fuchs.com
+49 (0) 621 776 1736

## Slide 136: IC-KP2-2HB21 SingleFrame TwinCAT 3
Versionshistorie:
V1.0 26.09.2024
Initiale Version