## Slide 2: Inbetriebnahme Funktionsbaustein IC-KP2-2HB21-2V1D + IUH-F19x-V1-FRx-xx
TwinCAT 3 Funktionsbaustein für die Auswerteeinheit
IC-KP2-2HB21-2V1D (EtherCAT) mit MultiFrame Protokoll zur Anbindung der RFID Geräte IUH-F19x-V1-FRx-xx

## Slide 3: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Diese Dokumentation ist mit folgender Spezifikation gültig:
Beckhoff SPS und TwinCAT 3 Programmierumgebung
Multi Frame Protokoll
Gültig für das System IU (868MHz….920MHz; UHF) zur Anbindung der Geräte IUH-F190-V1-FRx-xx und IUH-F192-V1-FRx bei Konfiguration Protokollmodus QV „MultiFrame“
Vorgegebene Werte für die UHF Parameter gelten für das Gerät IUH-F190-V1-FR1-01  in Abhängigkeit der verwendeten RFID Geräte gelten andere Parameterwerte
IDENTControl IC-KP2-2HB21-2V1D (EtherCAT)

## Slide 4: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Inhalt Download:
Steuerungsprojekt mit Funktionsbaustein
Export Quellcode
Versionshistorie
Dokumentation (DEU, ENG)

## Slide 5: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Inhalt:
Scannen nach angeschlossenen Geräten
Verknüpfung Prozessdaten
Änderung EtherCAT Telegrammlänge
Firmware Version auslesen
Konfiguration Prozessdatenfelder
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein
Deklaration Funktions- und Datenbaustein
Aufbau Datenbaustein
Schematische Darstellung Bausteine
Beispiel 1: Initialisierung Einstellung Datenträgertyp
Beispiel 2: Single Read UII/EPC einmaliger Lesezugriff auf den UII/EPC Code (Memory Bank 01)
Beispiel 3: Single Read Fixcode (TID) einmaliger Lesezugriff auf den Fixcode (TID) (Memory Bank 10)
Beispiel 4: Single Read Words einmaliger Lesezugriff auf den User Memory (Memory Bank 11)
Beispiel 5: Single Write UII/EPC einmaliger Schreibzugriff auf den UII/EPC Code (Memory Bank 01)
Beispiel 6: Single Write Words einmaliger Schreibzugriff auf den User Memory (Memory Bank 11)
Beispiel 7: Enhanced Read UII/EPC permanenter Lesezugriff auf den UII/EPC Code (Memory Bank 01)
Beispiel 8: Enhanced Read Fixcode (TID) permanenter Lesezugriff auf den Fixcode (TID) (Memory Bank 10)
Beispiel 9: Enhanced Read Words permanenter Lesezugriff auf den User Memory (Memory Bank 11)
Beispiel 10: Enhanced Write Words permanenter Schreibzugriff auf den User Memory (Memory Bank 11)
Beispiel 11: Quit Abbruch eines Enhanced Befehls
Beispiel 12: Special Command  Auslesen Sendeleistung Ausführung freidefinierbarer Befehl
Beispiel 13: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IUH-F19x-V1 Ausführung freidefinierbarer Befehl
Beispiel 14: Auslesen UHF Parameter IUH-F19x-V1 Lesezugriff auf alle UHF Parameter
Beispiel 15: Ändern UHF Parameter IUH-F19x-V1 Schreibzugriff auf alle UHF Parameter (Werkseinstellung IUH-F190-V1-FR1-01 vordefiniert)
Parameter IF - additional information Parameter AP – antenna polarization Parameter CD – sending channels Parameter E5 – enhanced status 5
Parameter MB – memory bank Parameter NT – number of tags Parameter QV – protocol mode Parameter QW – Q value
Parameter SM – sensing mode Parameter TA – tries allowed Parameter PT – power transmit Parameter MF – measured reflection Parameter RC – region code Parameter NC – number channels Parameter FL – filter list Parameter SE – session
Parameter FB – search mode Parameter FR – first read Parameter EF – fixcode length

## Slide 6: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Scannen nach angeschlossenen Geräten
Aktivierung Config Mode
Rechtsklick auf „Gerät 5 (EtherCAT)“  Scannen  IDENTControl mit der im Gerät eingestellten Telegrammlänge erscheint

## Slide 7: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Verknüpfung Prozessdatenfeld Eingangsdaten
Aktivierung Config Mode
Rechtsklick auf „IN_CH1“ Verknüpfung ändern  Array Modus aktivieren  GVL_IDENTControl.BUS_INPUT[1]  Verknüpfung von Byte 0 bis Byte 63

## Slide 8: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Verknüpfung Prozessdatenfeld Ausgangsdaten
Aktivierung Config Mode
Rechtsklick auf „OUT_CH1“ Verknüpfung ändern  Array Modus aktivieren  GVL_IDENTControl.BUS_OUTPUT[1]  Verknüpfung von Byte 0 bis Byte 63

## Slide 9: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Änderung EtherCAT Telegrammlänge
Aktivierung Config Mode  Scannen um angeschlossenen Gerät zu erkennen  Doppelklick auf das Modul „IDENTControl Compact 64 Byte IN/OUT  EtherCAT  Erweiterte Einstellungen

## Slide 10: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Änderung EtherCAT Telegrammlänge
ESC Zugriff  EEPROM  Smart View  Schreibe EEPROM  neue Modulgröße auswählen

## Slide 11: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Änderung EtherCAT Telegrammlänge
Modul entfernen  Scannen  Modul mit neuer Telegrammlänge eingelesen  Prozessdaten verknüpfen

## Slide 12: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Firmware Version auslesen
Doppelklick auf Modul IDENTControl Compact  CoE - Online

## Slide 13: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Konfiguration Prozessdatenfelder
Definition als globale Variablen (GVL)
BUS_OUTPUT = Ausgangsdatenfeld
BUS_INPUT = Eingangsdatenfeld
Mehrdimensionales Array mit einer Länge von 254 Byte

## Slide 14: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein:

## Slide 15: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein:
Name | Typ | Bedeutung
pADR_IN | PVOID | Adresse Eingangsdatenfeld Kanal 1 bzw. 2
cbSIZE_IN | UDINT | Länge Eingangsdatenfeld Kanal 1 bzw. 2
pADR_OUT | PVOID | Adresse Ausgangsdatenfeld Kanal 1 bzw. 2
cbSIZE_OUT | UDINT | Länge Ausgangsdatenfeld Kanal 1 bzw. 2
I_T_Timeout | TIME | Timer zur Überwachung der Kommunikation
I_b_StartRead | BOOL | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Lesebefehl
I_b_StartWrite | BOOL | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Schreibbefehl
I_b_StartSpecialCommand | BOOL | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Special Command (frei definierbarer Befehl)
I_b_UserMemory_UID | BOOL | FALSE = Zugriff auf Nutzdatenbereich (User Memory) TRUE = Zugriff auf Fixcode (UID bzw. TID)
I_b_EPC | BOOL | FALSE = keine Bedeutung; durch I_b_UserMemory_UID vorgegeben TRUE = Zugriff auf EPC/UII Bereich (nur UHF)

## Slide 16: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein:
Name | Typ | Bedeutung
I_b_SingleEnhanced | Bool | FALSE = Ausführung Single Befehl (einmalige Ausführung) TRUE = Ausführung Enhanced Befehl (permanente Ausführung)
I_b_Quit | Bool | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Quit Befehl; Abbruch laufender Enhanced Befehl
I_w_StartAddress | Word | Startadresse auf Datenträger
I_i_WordNumber | Integer | Anzahl adressierter Datenblöcke à 2 Byte
I_w_TagType | Word | Datenträgertyp; 16#3830 (TagType 80)
I_b_WriteParameter | Bool | FALSE = Ausführung Lesezugriff auf Parameter TRUE = Ausführung Schreibzugriff auf Parameter
O_b_Done | Bool | FALSE = Befehl wird noch aktiv bzw. noch nicht beendet; Datenträger außerhalb Erfassungszone TRUE = Befehl beendet; Datenträger innerhalb Erfassungszone (Enhanced)
O_b_NoDataCarrier | Bool | FALSE = Datenträger innerhalb Erfassungszone (Enhanced) TRUE = Datenträger außerhalb Erfassungszone (Single und Enhanced)
O_b_Busy | Bool | FALSE = kein Befehl aktiv; Flanke negativ = Befehl beendet TRUE = Befehl aktiv bzw. wird aktuell ausgeführt

## Slide 17: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein:
Name | Typ | Bedeutung
O_b_Finish | Bool | FALSE = Befehl wird noch aktiv bzw. noch nicht beendet; TRUE = Befehl beendet;
O_b_Error | Bool | FALSE = kein Fehlerzustand TRUE = Fehlerzustand; Fehlerstatus an O_B_Status
O_B_Status | Byte | Statuswert der Befehlsausführung 16#00 = Daten gelesen/geschrieben; 16#04 = Parameterfehler; 16#05 = Tag hat Erfassungszone verlassen; 16#06 = keine Verbindung zum RFID Gerät; 16#0A = mehrere Tags mit gleichen UII/EPC
O_B_ReplyCounter | Byte | Antwortzähler
O_b_EndConfig | Bool | TRUE = Parameterzugriff beendet
IO_b_SetRestart | Bool | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Initialisierungsroutine; Eingang nach einen Zyklus wieder auf False setzen
IO_b_InitFinish | Bool | TRUE = Initialisierung erfolgreich ausgeführt; Funktionsbaustein betriebsbereit
IO_b_StartConfig | Bool | TRUE = Start Parameterzugriff
IO_b_NewData | Bool | TRUE = neues Telegramm empfangen (direktes Zurücksetzen durch Anwender erforderlich)
UserDataGlobal | Data block | Datenbaustein für Lese- und Schreibdaten

## Slide 18: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Statuswerte:
O_B_Status | Bedeutung | Anmerkung
16#00 | Daten erfolgreich gelesen/geschrieben (Schreib-/Lesebefehl); Befehl erfolgreich ausgeführt (Read/Write Parameter Befehl) | Telegramm beinhaltet eingelesene Informationen des Datenträgers; bei einen Lesezugriff ist dies der UII/EPC Code sowie ein Teilbereich des User Memory oder die TID; wird nur auf den UII/EPC Zugegriffen, so entfallen die anderen Informationen Bei der Identifikation von mehreren Datenträgern gleichzeitig, werden die eingelesenen Informationen in separaten Telegrammen nacheinander übertragen
16#04 | Parameterfehler; Befehlsparameter außerhalb Spezifikation; Speichergröße Datenträger passt nicht zur Befehlskonfiguration | Wenn bei einen Zugriff auf einen Datenträger die Speichergröße zu klein ist, dann wird eine Status 16#04 Meldung und der UII/EPC des entsprechenden Datenträgers zurückgesendet Bei einen Parameterzugriff muss berücksichtigt werden, dass in Abhängigkeit der Geräteversion unterschiedliche Parameter unterstützt werden und das die Wertebereiche unterschiedlich sein können  O_b_Error = True
16#05 | Datenträger hat Erfassungszone verlassen | Wird nur bei der Ausführung eines Enhanced (permanent) Befehls gesendet; Telegramm enthalt den UII/EPC des Datenträgers welcher die Erfassungszone verlassen hat; durch den Parameter E5 kann diese Meldung verzögert werden
16#06 | RFID Gerät nicht angeschlossen bzw. Kommunikation zwischen RFID Gerät und Auswerteeinheit unterbrochen | Wenn ein Befehl an einem Kanal gesendet wird an dem kein RFID-Gerät angeschlossen ist, so wird ein Status 16#06 Telegramm zurückgemeldet; wird bei der Ausführung eines Enhanced (permanent) Befehls die Kommunikation zum RFID-Gerät unterbrochen, so wird ein Status 16#06 Telegramm zurückgemeldet  O_b_Error = True
16#0A | Mehrere Datenträger mit dem gleichen UII/EPC Code in der Erfassungszone | Bei der Identifikation von mehreren Datenträgern gleichzeitig in der Erfassungszone müssen alle Datenträger einen eindeutigen (unterschiedlichen) UII/EPC Code aufweisen; wenn mehrere (>1) Datenträger einen identischen UII/EPC haben, so wird eine Status 16#0A Meldung zurückgemeldet  O_b_Error = True
16#0B | Telegramm mit zusätzlichen Informationen über den Datenträgerzugriff | Über den Parameter IF (additional information) kann die Übertragung von zusätzlichen Informationen über den Datenträgerzugriff aktiviert werden; diese Informationen werden direkt nach einem Status 16#00 Telegramm über ein Status 16#0B Telegramm übertragen; werksseitig ist die Übertragung ausgeschaltet
16#0F | Ende Single Befehl; Telegramm enthält die Anzahl der während der Befehlsausführung identifizierten Datenträger | Das Ende der Befehlsausführung eines Single Befehls wird über ein Status 16#0F Telegramm signalisiert; dieses Telegramm enthält die Anzahl der identifizierten Datenträger; kein Datenträger = 16#3030_3030; 1 Datenträger = 16#3030_3031; 2 Datenträger = 16#30303032 usw.

## Slide 19: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Deklaration Funktions- und Datenbaustein
IC_KP2_2HB21_IUH_MF_Head1  Funktionsbaustein für Kanal 1 (Typ IC_KP2_2HB21_IUH_MF)
IC_KP2_2HB21_IUH_MF_Head2  Funktionsbaustein für Kanal 2 (Typ IC_KP2_2HB21_IUH_MF)
Head1Data  Datenbaustein für Kanal 1 (Typ IDENTControl_UserData_IUH_MF)
Head2Data  Datenbaustein für Kanal 2 (Typ IDENTControl_UserData_IUH_MF)

## Slide 20: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Aufbau Datenbaustein IDENTControl_UserData_IUH_MF
DUT IDENTControl_UserData
ReadData  enthält die eingelesenen Daten
WriteData  enthält die Schreibdaten
SpecialCommand  Datenfeld für den freidefinierbaren Befehl
NumberTags  enthält die Anzahl der innerhalb eines Single Befehls identifizierten Datenträger
TagInformation  enthält zusätzliche Informationen über den Datenträgerzugriff
EPC_WrittenTag  enthält den UII/EPC Code des erfolgreich beschriebenen Datenträger
EPC_Leave_Tag  enthält den UII/EPC Code eines Datenträgers der bei der Ausführung eines Enhanced Befehls die Erfassungszone verlassen hat
ReadParam_XX  Parameterwert aktuell; WriteParam_XX  Parameterwert neu

## Slide 21: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Aufbau Datenbaustein IDENTControl_UserData_IUH_MF

## Slide 22: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Schematische Darstellung Bausteine:
Datenbaustein
Head1Data
Datenbaustein
Head2Data
Note:
Function blocks IC_KP2_2HB21_IUH_MF_Head1 and IC_KP2_2HB21_IUH_MF_Head2 from type IC_KP2_2HB21_IUH_MF
Data blocks
Head1Data and Head2Data from type IDENTControl_UserData_IUH_MF
Function block
IC_KP2_2HB21_IUH_MF_Head1
Function block
IDENTControl_FB_MF
UserDataGlobal
Function block
IC_KP2_2HB21_IUH_MF_Head2
Function block
IDENTControl_FB_MF
UserDataGlobal

## Slide 23: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
Initialisierung ist auszuführen nach Gerätehochlauf
Zuweisung des Datenträgertyps an den Eingang I_w_TagType (z.B. IUCxx  16#3830 oder Werkseinstellung  16#3939)
Gültig für alle UHF Datenträger
Start durch positive Flanke auf IO_b_SetRestart
Initialisierung erfolgreich beendet wenn Signalwechsel bei IO_b_InitFinish auf True
Vor der Ausführung einer erneuten Initialisierung ist IO_b_SetRestart auf False zurückzusetzen
Es werden alle Variablen des FBs zurückgesetzt; Datenbausteine werden mit 16#00 überschrieben
Alle aktiven Enhanced Befehle werden abgebrochen (bei TagType = 16#3830)
Option zur Fehlerquittierung

## Slide 24: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
P+F Name | Chip Name | Tag Type | RFID-Kopf | Befehle
IUC72 | NXP U Code G2XM | 16#3830 | IUH-F19x-V1-FRx (ISO18000-63) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Write Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Read Special Fixcode Single Program Special Fixcode Single / Enhanced Read 16-Bit Words Single / Enhanced Write 16-Bit Words Read / Write Parameter (SpecialCommand)
IUC76 | Alien Higgs-3 | 16#3830 | IUH-F19x-V1-FRx (ISO18000-63) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Write Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Read Special Fixcode Single Program Special Fixcode Single / Enhanced Read 16-Bit Words Single / Enhanced Write 16-Bit Words Read / Write Parameter (SpecialCommand)

## Slide 25: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
P+F Name | Chip Name | Tag Type | RFID-Kopf | Befehle
IUC77 | Impinj Monza 4QT | 16#3830 | IUH-F19x-V1-FRx (ISO18000-63) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Write Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Read Special Fixcode Single Program Special Fixcode Single / Enhanced Read 16-Bit Words Single / Enhanced Write 16-Bit Words Read / Write Parameter (SpecialCommand)
IUC82 | NXP U Code 7xm-2k | 16#3830 | IUH-F19x-V1-FRx (ISO18000-63) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Write Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Read Special Fixcode Single Program Special Fixcode Single / Enhanced Read 16-Bit Words Single / Enhanced Write 16-Bit Words Read / Write Parameter (SpecialCommand)

## Slide 26: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
P+F Name | Chip Name | Tag Type | RFID-Kopf | Befehle
IUC87 | Alien Higgs-3 | 16#3830 | IUH-F19x-V1-FRx (ISO18000-63) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Write Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Read Special Fixcode Single Program Special Fixcode Single / Enhanced Read 16-Bit Words Single / Enhanced Write 16-Bit Words Read / Write Parameter (SpecialCommand)
IUC88 | NXP U Code 9xm | 16#3830 | IUH-F19x-V1-FRx (ISO18000-63) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Write Words (SpecialCommand) Single / Enhanced Read Special Fixcode Single Program Special Fixcode Single / Enhanced Read 16-Bit Words Single / Enhanced Write 16-Bit Words Read / Write Parameter (SpecialCommand)

## Slide 27: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
Initialisierungsroutine:
Start über Flanke positiv auf IO_b_SetRestart
Rücksetzen Eingang IO_b_SetRestart nach mindesten einen Zyklus
Initialisierung beendet, wenn IO_b_InitFinish = True (Flanke positiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
O_B_ReplyCounter wurde erhöht
Enthält der Status einen Wert 16#04 (Parameterfehler), so wurde der Datenträgertyp falsch parametriert
Enthält der Status einen Wert 16#06 (kein Kopf), so ist an diesem Kanal kein RFID-Kopf angeschlossen

## Slide 28: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#04 = Change Tag Befehl
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]..[5]  TagType;, 16#3830 = IUCxx Datenträger; alle UHF Datenträger
OUTDATA[6]….[x]  nicht verwendet
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#04 = Change Tag Befehl
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 29: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung

## Slide 30: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read UII/EPC
Einmaliger Leseversuch auf den UII/EPC Code eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := True und I_b_SingleEnhanced := False
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead
Empfang neuer Daten wird über Signalwechsel 0  1 an IO_b_NewData signalisiert
Rücksetzen von IO_b_NewData durch den Anwender
Befehl endet nach einem Leseversuch
Lesen erfolgreich, UII/EPC eingelesen; keine Übertragung von zusätzlichen Informationen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (nicht relevant)
I_b_EPC := True (Zugriff auf UII/EPC Code)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Lesevorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := False
EPC := True
StartRead := True
Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Ende Lesevorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)

## Slide 31: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read UII/EPC
Lesen erfolgreich, UII/EPC eingelesen; Übertragung von zusätzlichen Informationen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (nicht relevant)
I_b_EPC := True (Zugriff auf UII/EPC Code)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Lesevorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := False
EPC := True
StartRead := True
Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Ende Lesevorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)
Empfang zusätzlicher Informationen Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#0B
NewData = True (0  1)

## Slide 32: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read UII/EPC
Lesen nicht erfolgreich, UII/EPC nicht eingelesen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (nicht relevant)
I_b_EPC := True (Zugriff auf UII/EPC Code)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False
Start Lesevorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := False
EPC := True
StartRead := True
Ende Lesevorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = True
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)

## Slide 33: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read UII/EPC
Datenträger erkannt und UII/EPC Code eingelesen:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#0F
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#0F

## Slide 34: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read UII/EPC
Datenträger erkannt und UII/EPC Code eingelesen
DB Head1Data.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[1]  Länge UII/EPC Information; 16#000E = 14 Byte (2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC Code)
ReadData[2] …[3]  PC Word (enthält zusätzliche Informationen über den UII/EPC Code)
ReadData[4] …[15]  UII/EPC Code; Länge variabel und abhängig von der initialen Programmierung des Datenträgers

## Slide 35: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read UII/EPC
Datenträger erkannt und UII/EPC eingelesen; zusätzliche Informationen über den Datenträgerzugriff
DB Head1Data.TagInformation.TagInformation[x]
TagInformation[0]  Informationstyp; immer 16#01
TagInformation[1]  RSSI-Wert; Signalstärke zwischen 16#00 (schwach) und 16#64 (gut); Wertebereich zwischen 0 und 100
TagInformation[2]  Kanalnummer der Sendekanäle auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist (Parameter CD und NC)
TagInformation[3]…[4]  Sendeleitungsstufe auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls muss die Übertragung der zusätzlichen Informationen über den Datenträgerzugriff über den Parameter IF aktiviert werden (IF := 16#01). Die zusätzlichen Informationen werden in einen separaten Telegramm mit den Statuswert 16#0B direkt nach den vom Datenträger empfangenen Informationen (Status 16#00) übertragen.
Die zusätzlichen Informationen können verwendet werden um Qualität des Datenträgerzugriffs abzuschätzen. Kleine Werte des RSSI bedeuten eine geringere Qualität bzw. eine größere Entfernung.
Bei der Nutzung von mehreren Leistungsstufen (Parameter PT) kann über die zusätzlichen Informationen herausgefunden werden, auf welcher Leistungsstufe der Datenträger erkannt wurde.

## Slide 36: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read UII/EPC
Datenträger erkannt und UII/EPC Code eingelesen; Anzahl der während der Ausführung des Single Befehls identifizierten Datenträger
DB Head1Data.NumberTags.NumberTags[x]
NumberTags[0]…[3]  Anzahl der Datenträger in ASCII
NumberTags[0]…[3] = 16#30303031 = „0001“ = 1 Datenträger
NumberTags[0]…[3] = 16#30303032 = „0002“ = 2 Datenträger
NumberTags[0]…[3] = 16#30303033 = „0003“ = 3 Datenträger
NumberTags[0]…[3] = 16#30303030 = „0000“ = kein Datenträger

## Slide 37: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read UII/EPC
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Read UII
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#D2 = Single Read UII
OUTDATA[3]…[x]  nicht verwendet

## Slide 38: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read UII/EPC

## Slide 39: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read UII/EPC

## Slide 40: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Fixcode (TID)
Einmaliger Leseversuch auf den Fixcode (TID) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := True und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := False
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead
Empfang neuer Daten wird über Signalwechsel 0  1 an IO_b_NewData signalisiert
Rücksetzen von IO_b_NewData durch den Anwender
Befehl endet nach einem Leseversuch
Lesen erfolgreich, Fixcode (TID) eingelesen; keine Übertragung von zusätzlichen Informationen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := True (Zugriff auf TID bzw. Fixcode)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Lesevorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := True
EPC := False
StartRead := True
Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Ende Lesevorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)

## Slide 41: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Fixcode (TID)
Lesen erfolgreich, Fixcode (TID) eingelesen; Übertragung von zusätzlichen Informationen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := True (Zugriff auf TID bzw. Fixcode)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Lesevorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := True
EPC := False
StartRead := True
Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Ende Lesevorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)
Empfang zusätzlicher Informationen Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#0B
NewData = True (0  1)

## Slide 42: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Fixcode (TID)
Lesen nicht erfolgreich, Fixcode (TID) nicht eingelesen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := True (Zugriff auf TID bzw. Fixcode)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False
Start Lesevorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := True
EPC := False
StartRead := True
Ende Lesevorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = True
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)

## Slide 43: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Fixcode (TID)
Datenträger erkannt und Fixcode eingelesen:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#0F
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#0F

## Slide 44: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Fixcode (TID)
Datenträger erkannt und Fixcode (TID) eingelesen
DB Head1Data.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[1]  Länge UII/EPC Information; 16#000E = 14 Byte (2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC Code)
ReadData[2] …[3]  PC Word (enthält zusätzliche Informationen über den UII/EPC Code)
ReadData[4] …[15]  UII/EPC Code; Länge variabel und abhängig von der initialen Programmierung des Datenträgers
ReadData[16] …[17]  Länge Fixcode (TID); 16#000C = 12 Byte
ReadData[18] …[29]  Fixcode (TID); Länge abhängig vom Chiptyp
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls wird der eingelesenen Information der UII/EPC Code des identifizierten Datenträgers vorangestellt. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des eingelesenen Datensatzes zu einen Datenträger möglich.
Die Länge der TID ist abhängig vom verwendeten Chip. In der Mehrzahl hat die TID eine Länge von 12 Byte. Das erste Byte der TID hat immer den Wert 16#E2. Durch das Auslesen der TID kann der Chiptyp des verwendeten Datenträgers bestimmt werden.

## Slide 45: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Fixcode (TID)
Datenträger erkannt und Fixcode (TID) eingelesen; zusätzliche Informationen über den Datenträgerzugriff
DB Head1Data.TagInformation.TagInformation[x]
TagInformation[0]  Informationstyp; immer 16#01
TagInformation[1]  RSSI-Wert; Signalstärke zwischen 16#00 (schwach) und 16#64 (gut); Wertebereich zwischen 0 und 100
TagInformation[2]  Kanalnummer der Sendekanäle auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist (Parameter CD und NC)
TagInformation[3]…[4]  Sendeleitungsstufe auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls muss die Übertragung der zusätzlichen Informationen über den Datenträgerzugriff über den Parameter IF aktiviert werden (IF := 16#01). Die zusätzlichen Informationen werden in einen separaten Telegramm mit den Statuswert 16#0B direkt nach den vom Datenträger empfangenen Informationen (Status 16#00) übertragen.
Die zusätzlichen Informationen können verwendet werden um Qualität des Datenträgerzugriffs abzuschätzen. Kleine Werte des RSSI bedeuten eine geringere Qualität bzw. eine größere Entfernung.
Bei der Nutzung von mehreren Leistungsstufen (Parameter PT) kann über die zusätzlichen Informationen herausgefunden werden, auf welcher Leistungsstufe der Datenträger erkannt wurde.

## Slide 46: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Fixcode (TID)
Datenträger erkannt und Fixcode (TID) eingelesen; Anzahl der während der Ausführung des Single Befehls identifizierten Datenträger
DB Head1Data.NumberTags.NumberTags[x]
NumberTags[0]…[3]  Anzahl der Datenträger in ASCII
NumberTags[0]…[3] = 16#30303031 = „0001“ = 1 Datenträger
NumberTags[0]…[3] = 16#30303032 = „0002“ = 2 Datenträger
NumberTags[0]…[3] = 16#30303033 = „0003“ = 3 Datenträger
NumberTags[0]…[3] = 16#30303030 = „0000“ = kein Datenträger

## Slide 47: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Fixcode (TID)
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Read Fixcode
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#01 = Single Read Fixcode
INDATA[3]…[x]  nicht verwendet

## Slide 48: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Fixcode (TID)

## Slide 49: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Fixcode (TID)

## Slide 50: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Ende Lesevorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)
Beispiel 4: Single Read Words
Einmaliger Leseversuch auf den Nutzdatenbereich (User Memory) eines Datenträgers; Zugriff auf 2-Byte Datenblöcke
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := False
I_w_StartAddress := 16#0000 (variabel) und I_i_WordNumber := 4 (variabel)
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead
Empfang neuer Daten wird über Signalwechsel 0  1 an IO_b_NewData signalisiert
Rücksetzen von IO_b_NewData durch den Anwender
Befehl endet nach einem Leseversuch
Lesen erfolgreich, User Memory eingelesen; keine Übertragung von zusätzlichen Informationen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (Zugriff auf User Memory)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Lesevorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := False
EPC := False
StartRead := True
Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)

## Slide 51: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Read Words
Lesen erfolgreich, User Memory eingelesen; Übertragung von zusätzlichen Informationen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (Zugriff auf User Memory)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Lesevorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := False
EPC := False
StartRead := True
Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Ende Lesevorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)
Empfang zusätzlicher Informationen Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#0B
NewData = True (0  1)

## Slide 52: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Read Words
Lesen nicht erfolgreich, User Memory nicht eingelesen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (Zugriff auf User Memory)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False
Start Lesevorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := False
EPC := False
StartRead := True
Ende Lesevorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = True
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)

## Slide 53: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Read Words
Datenträger erkannt und Anwenderdaten eingelesen:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#0F
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#0F

## Slide 54: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Read Words
Datenträger erkannt und User Memory eingelesen
DB Head1Data.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[1]  Länge UII/EPC Information; 16#000E = 14 Byte (2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC Code)
ReadData[2] …[3]  PC Word (enthält zusätzliche Informationen über den UII/EPC Code)
ReadData[4] …[15]  UII/EPC Code; Länge variabel und abhängig von der initialen Programmierung des Datenträgers
ReadData[16] …[17]  Länge eingelesener Teilbereich User Memory; 16#0008 = 8 Byte
ReadData[18] …[25]  User Memory; Länge abhängig von I_i_WordNumber
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls wird der eingelesenen Information der UII/EPC Code des identifizierten Datenträgers vorangestellt. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des eingelesenen Datensatzes zu einen Datenträger möglich.

## Slide 55: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Read Words
Datenträger erkannt und User Memory eingelesen; zusätzliche Informationen über den Datenträgerzugriff
DB Head1Data.TagInformation.TagInformation[x]
TagInformation[0]  Informationstyp; immer 16#01
TagInformation[1]  RSSI-Wert; Signalstärke zwischen 16#00 (schwach) und 16#64 (gut); Wertebereich zwischen 0 und 100
TagInformation[2]  Kanalnummer der Sendekanäle auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist (Parameter CD und NC)
TagInformation[3]…[4]  Sendeleitungsstufe auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls muss die Übertragung der zusätzlichen Informationen über den Datenträgerzugriff über den Parameter IF aktiviert werden (IF := 16#01). Die zusätzlichen Informationen werden in einen separaten Telegramm mit den Statuswert 16#0B direkt nach den vom Datenträger empfangenen Informationen (Status 16#00) übertragen.
Die zusätzlichen Informationen können verwendet werden um Qualität des Datenträgerzugriffs abzuschätzen. Kleine Werte des RSSI bedeuten eine geringere Qualität bzw. eine größere Entfernung.
Bei der Nutzung von mehreren Leistungsstufen (Parameter PT) kann über die zusätzlichen Informationen herausgefunden werden, auf welcher Leistungsstufe der Datenträger erkannt wurde.

## Slide 56: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Read Words
Datenträger erkannt und User Memory eingelesen; Anzahl der während der Ausführung des Single Befehls identifizierten Datenträger
DB Head1Data.NumberTags.NumberTags[x]
NumberTags[0]…[3]  Anzahl der Datenträger in ASCII
NumberTags[0]…[3] = 16#30303031 = „0001“ = 1 Datenträger
NumberTags[0]…[3] = 16#30303032 = „0002“ = 2 Datenträger
NumberTags[0]…[3] = 16#30303033 = „0003“ = 3 Datenträger
NumberTags[0]…[3] = 16#30303030 = „0000“ = kein Datenträger

## Slide 57: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Read Words
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Read Words
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#49 = Single Read 2-Byte Words
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Startadresse (I_w_StartAddress)
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl 2-Byte Datenwörter (I_i_WordNumber)

## Slide 58: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Read Words

## Slide 59: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Read Words

## Slide 60: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 5: Single Write UII/EPC
Einmaliger Schreibversuch auf den UII/EPC Code eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := True und I_b_SingleEnhanced := False
I_w_StartAddress := 16#0000 (nicht relevant) und I_i_WordNumber := 14 (variabel)
Schreibdaten in WriteData festlegen; Start durch positive Flanke auf I_b_StartWrite
Empfang neuer Daten wird über Signalwechsel 0  1 an IO_b_NewData signalisiert
Rücksetzen von IO_b_NewData durch den Anwender
Schreiben erfolgreich, UII/EPC programmiert; keine Übertragung von zusätzlichen Informationen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (nicht relevant)
I_b_EPC := True (Zugriff auf UII/EPC Code)
I_b_StartWrite := True (Start Schreibvorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Ende Schreibvorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)
Start Schreibvorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := False
EPC := True
StartWrite := True
Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)

## Slide 61: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 5: Single Write UII/EPC
Schreiben erfolgreich, UII/EPC Code programmiert; Übertragung von zusätzlichen Informationen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (nicht relevant)
I_b_EPC := True (Zugriff auf UII/EPC Code)
I_b_StartWrite := True (Start Schreibvorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Schreibvorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := False
EPC := True
StartWrite := True
Empfang eingelesene Daten (UII/EPC Code des programmierten Datenträgers) Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Ende Schreibvorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)
Empfang zusätzlicher Informationen Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#0B
NewData = True (0  1)

## Slide 62: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 5: Single Write UII/EPC
Schreiben nicht erfolgreich, UII/EPC Code nicht programmiert; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (nicht relevant)
I_b_EPC := True (Zugriff auf UII/EPC Code)
I_b_StartWrite := True (Start Schreibvorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False
Start Schreibvorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := False
EPC := True
StartWrite := True
Ende Schreibvorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = True
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)

## Slide 63: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 5: Single Write UII/EPC
Schreibdaten:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung
Zuweisung innerhalb des DB Head1Data.WriteData.WriteData[x]
Byte[0]…[1]  PC Wort
Byte[2]…[x]  UII/EPC Code
Der Parameter „I_i_NumberWords“ beschreibt die Anzahl an Bytes für die Schreibdaten
Die Schreibdaten bestehen aus dem PC-Wort, sowie den UII/EPC Code
In Abhängigkeit der Länge des UII/EPC Codes hat das PC-Wort einen unterschiedlichen Wert

## Slide 64: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 5: Single Write UII/EPC
Datenträger erkannt und UII/EPC geschrieben:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#0F
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#0F

## Slide 65: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 5: Single Write UII/EPC
Datenträger erkannt und UII/EPCerfolgreich geschrieben
DB Head1Data.EPC_WrittenTag.EPC_WrittenTaga[x]
EPC_WrittenTag[0] …[1]  Länge UII/EPC Information; 16#000E = 14 Byte (2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC Code)
EPC_WrittenTag[2] …[3]  PC Word (enthält zusätzliche Informationen über den UII/EPC Code)
EPC_WrittenTag[4] …[15]  UII/EPC Code des beschriebenen Datenträgers; Länge variabel und abhängig von der initialen Programmierung des Datenträgers
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls wird bei einen erfolgreich ausgeführten Schreibzugriff auf einen Datenträger der UII/EPC Code des programmierten Transponders zurückgesendet. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des Schreibvorgangs zu einen Datenträger möglich.

## Slide 66: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 5: Single Write UII/EPC
Datenträger erkannt und UII/EPC geschrieben; zusätzliche Informationen über den Datenträgerzugriff
DB Head1Data.TagInformation.TagInformation[x]
TagInformation[0]  Informationstyp; immer 16#01
TagInformation[1]  RSSI-Wert; Signalstärke zwischen 16#00 (schwach) und 16#64 (gut); Wertebereich zwischen 0 und 100
TagInformation[2]  Kanalnummer der Sendekanäle auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist (Parameter CD und NC)
TagInformation[3]…[4]  Sendeleitungsstufe auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls muss die Übertragung der zusätzlichen Informationen über den Datenträgerzugriff über den Parameter IF aktiviert werden (IF := 16#01). Die zusätzlichen Informationen werden in einen separaten Telegramm mit den Statuswert 16#0B direkt nach den vom Datenträger empfangenen Informationen (Status 16#00) übertragen.
Die zusätzlichen Informationen können verwendet werden um Qualität des Datenträgerzugriffs abzuschätzen. Kleine Werte des RSSI bedeuten eine geringere Qualität bzw. eine größere Entfernung.
Bei der Nutzung von mehreren Leistungsstufen (Parameter PT) kann über die zusätzlichen Informationen herausgefunden werden, auf welcher Leistungsstufe der Datenträger erkannt wurde.

## Slide 67: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 5: Single Write UII/EPC
Datenträger erkannt und UII/EPC geschrieben; Anzahl der während der Ausführung des Single Befehls identifizierten Datenträger
DB Head1Data.NumberTags.NumberTags[x]
NumberTags[0]…[3]  Anzahl der Datenträger in ASCII
NumberTags[0]…[3] = 16#30303031 = „0001“ = 1 Datenträger
NumberTags[0]…[3] = 16#30303030 = „0000“ = kein Datenträger
Bei der Ausführung eines Schreibzugriffs auf den UII/EPC Code eines Datenträgers darf sich immer nur ein Datenträger in der Erfassungszone befinden

## Slide 68: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 5: Single Write UII/EPC
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Program Special Fixcode
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#0D = Single Program Special Fixcode
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  nicht verwendet
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Bytes (I_i_WordNumber)
OUTDATA[8]…[9]  PC Wort
OUTDATA[10]…[21]  UII/EPC Code
OUTDATA[22]…[x]  nicht verwendet

## Slide 69: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 5: Single Write UII/EPC

## Slide 70: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 5: Single Write UII/EPC

## Slide 71: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 6: Single Write Words
Einmaliger Schreibversuch auf den Nutzdatenbereich (UserMemory) eines Datenträgers; Zugriff auf 2-Byte Datenblöcke
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := False
I_w_StartAddress := 16#0000 (variabel) und I_i_WordNumber := 4 (variabel)
Schreibdaten in WriteData festlegen; Start durch positive Flanke auf I_b_StartWrite
Empfang neuer Daten wird über Signalwechsel 0  1 an IO_b_NewData signalisiert
Rücksetzen von IO_b_NewData durch den Anwender
Schreiben erfolgreich, User Memory programmiert; keine Übertragung von zusätzlichen Informationen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (Zugriff auf User Memory)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartWrite := True (Start Schreibvorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Ende Schreibvorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)
Start Schreibvorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := False
EPC := False
StartWrite := True
Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)

## Slide 72: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 6: Single Write Words
Schreiben erfolgreich, User Memory programmiert; Übertragung von zusätzlichen Informationen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (Zugriff auf User Memory)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartWrite := True (Start Schreibvorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Schreibvorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := False
EPC := False
StartWrite := True
Empfang eingelesene Daten (UII/EPC Code des programmierten Datenträgers) Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Ende Schreibvorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)
Empfang zusätzlicher Informationen Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#0B
NewData = True (0  1)

## Slide 73: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 6: Single Write Words
Schreiben nicht erfolgreich, User Memory nicht programmiert; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (Zugriff auf User Memory)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartWrite := True (Start Schreibvorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False
Start Schreibvorgang:
SingleEnhanced := False
User_UID := False
EPC := False
StartWrite := True
Ende Schreibvorgang:
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = True
Status = 16#0F
NewData = True (0  1)

## Slide 74: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 6: Single Write Words
Schreibdaten:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung
Zuweisung innerhalb des DB Head1Data.WriteData.WriteData[x]
Byte[0] bis [x]  Schreibdaten
Anzahl der Schreibdaten abhängig von Parameter I_i_NumberWords und der Telegrammlänge

## Slide 75: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 6: Single Write Words
Datenträger erkannt und Anwenderdaten geschrieben:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#0F
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#0F

## Slide 76: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 6: Single Write Words
Datenträger erkannt und User Memory erfolgreich geschrieben
DB Head1Data.EPC_WrittenTag.EPC_WrittenTaga[x]
EPC_WrittenTag[0] …[1]  Länge UII/EPC Information; 16#000E = 14 Byte (2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC Code)
EPC_WrittenTag[2] …[3]  PC Word (enthält zusätzliche Informationen über den UII/EPC Code)
EPC_WrittenTag[4] …[15]  UII/EPC Code des beschriebenen Datenträgers; Länge variabel und abhängig von der initialen Programmierung des Datenträgers
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls wird bei einen erfolgreich ausgeführten Schreibzugriff auf einen Datenträger der UII/EPC Code des programmierten Transponders zurückgesendet. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des Schreibvorgangs zu einen Datenträger möglich.

## Slide 77: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 6: Single Write Words
Datenträger erkannt und User Memory geschrieben; zusätzliche Informationen über den Datenträgerzugriff
DB Head1Data.TagInformation.TagInformation[x]
TagInformation[0]  Informationstyp; immer 16#01
TagInformation[1]  RSSI-Wert; Signalstärke zwischen 16#00 (schwach) und 16#64 (gut); Wertebereich zwischen 0 und 100
TagInformation[2]  Kanalnummer der Sendekanäle auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist (Parameter CD und NC)
TagInformation[3]…[4]  Sendeleitungsstufe auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls muss die Übertragung der zusätzlichen Informationen über den Datenträgerzugriff über den Parameter IF aktiviert werden (IF := 16#01). Die zusätzlichen Informationen werden in einen separaten Telegramm mit den Statuswert 16#0B direkt nach den vom Datenträger empfangenen Informationen (Status 16#00) übertragen.
Die zusätzlichen Informationen können verwendet werden um Qualität des Datenträgerzugriffs abzuschätzen. Kleine Werte des RSSI bedeuten eine geringere Qualität bzw. eine größere Entfernung.
Bei der Nutzung von mehreren Leistungsstufen (Parameter PT) kann über die zusätzlichen Informationen herausgefunden werden, auf welcher Leistungsstufe der Datenträger erkannt wurde.

## Slide 78: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 6: Single Write Words
Datenträger erkannt und User Memory geschrieben; Anzahl der während der Ausführung des Single Befehls identifizierten Datenträger
DB Head1Data.NumberTags.NumberTags[x]
NumberTags[0]…[3]  Anzahl der Datenträger in ASCII
NumberTags[0]…[3] = 16#30303031 = „0001“ = 1 Datenträger
NumberTags[0]…[3] = 16#30303032 = „0002“ = 2 Datenträger
NumberTags[0]…[3] = 16#30303033 = „0003“ = 3 Datenträger
NumberTags[0]…[3] = 16#30303030 = „0000“ = kein Datenträger

## Slide 79: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 6: Single Write Words
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Write Words
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#4A = Single Write 2-Byte Words
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Startadresse (I_w_StartAddress)
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Blöcke (I_i_WordNumber)
OUTDATA[8]…[15]  Schreibdaten
OUTDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 80: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 6: Single Write Words

## Slide 81: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 6: Single Write Words

## Slide 82: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Read UII/EPC
permanenter Lesevorgang auf den UII/EPC Code eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := True und I_b_SingleEnhanced := True
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead
Empfang neuer Daten wird über Signalwechsel 0  1 an IO_b_NewData signalisiert
Rücksetzen von IO_b_NewData durch den Anwender
Ende Befehlsausführung über Quit-Befehl oder Initialisierung
Start Lesevorgang; kein Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := False
EPC := True
StartRead := True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)
Tag in der Erfassungszone; Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Abbruch Lesevorgang über Quit
Quit := True
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := False
EPC := True
StartRead := True
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Lesevorgang aktiv; Tag verlässt Erfassungszone
Busy = True
Done = False
Finish = False
NoDataCarrier = True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)

## Slide 83: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Read UII/EPC
Start Lesevorgang; kein Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := False
EPC := True
StartRead := True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)
Tag in der Erfassungszone; Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Empfang zusätzlicher Informationen Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#0B
NewData = True (0  1)
Abbruch Lesevorgang über Quit
Quit := True
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := False
EPC := True
StartRead := True
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Empfang zusätzlicher Informationen Tag B:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#0B
NewData = True (0  1)
Lesevorgang aktiv; Tag verlässt Erfassungszone
Busy = True
Done = False
Finish = False
NoDataCarrier = True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)

## Slide 84: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Read UII/EPC
Datenträger erkannt UII/EPC Code eingelesen; Befehl aktiv:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#00 oder 16#0B
Kein Datenträger erkannt / Bereich verlassen; Befehl aktiv:
O_b_Done = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#05

## Slide 85: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Read UII/EPC
Datenträger erkannt und UII/EPC Code eingelesen
DB Head1Data.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[1]  Länge UII/EPC Information; 16#000E = 14 Byte (2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC Code)
ReadData[2] …[3]  PC Word (enthält zusätzliche Informationen über den UII/EPC Code)
ReadData[4] …[15]  UII/EPC Code; Länge variabel und abhängig von der initialen Programmierung des Datenträgers

## Slide 86: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Read UII/EPC
Datenträger erkannt und UII/EPC Code eingelesen; zusätzliche Informationen über den Datenträgerzugriff
DB Head1Data.TagInformation.TagInformation[x]
TagInformation[0]  Informationstyp; immer 16#01
TagInformation[1]  RSSI-Wert; Signalstärke zwischen 16#00 (schwach) und 16#64 (gut); Wertebereich zwischen 0 und 100
TagInformation[2]  Kanalnummer der Sendekanäle auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist (Parameter CD und NC)
TagInformation[3]…[4]  Sendeleitungsstufe auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls muss die Übertragung der zusätzlichen Informationen über den Datenträgerzugriff über den Parameter IF aktiviert werden (IF := 16#01). Die zusätzlichen Informationen werden in einen separaten Telegramm mit den Statuswert 16#0B direkt nach den vom Datenträger empfangenen Informationen (Status 16#00) übertragen.
Die zusätzlichen Informationen können verwendet werden um Qualität des Datenträgerzugriffs abzuschätzen. Kleine Werte des RSSI bedeuten eine geringere Qualität bzw. eine größere Entfernung.
Bei der Nutzung von mehreren Leistungsstufen (Parameter PT) kann über die zusätzlichen Informationen herausgefunden werden, auf welcher Leistungsstufe der Datenträger erkannt wurde.

## Slide 87: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Read UII/EPC
Datenträger hat die Erfassungszone verlassen
DB Head1Data.EPC_LeaveTag.EPC_LeaveTag[x]
ReadData[0] …[1]  Länge UII/EPC Information; 16#000E = 14 Byte (2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC Code)
ReadData[2] …[3]  PC Word (enthält zusätzliche Informationen über den UII/EPC Code)
ReadData[4] …[15]  UII/EPC Code; Länge variabel und abhängig von der initialen Programmierung des Datenträgers
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls wird bei der Ausführung eines Enhanced Befehls der UII/EPC Code des Datenträgers über ein Status 16#05 Telegramm übertragen, sobald dieser Datenträger die Erfassungszone verlassen hat

## Slide 88: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Read UII/EPC
Ausgangsdatenfeld: Befehl Enhanced Read UII/EPC Code
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#D3 = Enhanced Read UII
OUTDATA[3]…[x]  nicht verwendet

## Slide 89: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Read UII/EPC

## Slide 90: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Read UII/EPC

## Slide 91: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 8: Enhanced Read Fixcode (TID)
permanenter Lesevorgang auf den Fixcode (TID) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := True und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := True
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead
Empfang neuer Daten wird über Signalwechsel 0  1 an IO_b_NewData signalisiert
Rücksetzen von IO_b_NewData durch den Anwender
Ende Befehlsausführung über Quit-Befehl oder Initialisierung
Start Lesevorgang; kein Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := True
EPC := False
StartRead := True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)
Tag in der Erfassungszone; Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Abbruch Lesevorgang über Quit
Quit := True
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := True
EPC := False
StartRead := True
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Lesevorgang aktiv; Tag verlässt Erfassungszone
Busy = True
Done = False
Finish = False
NoDataCarrier = True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)

## Slide 92: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 8: Enhanced Read Fixcode (TID)
Start Lesevorgang; kein Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := True
EPC := False
StartRead := True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)
Tag in der Erfassungszone; Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Empfang zusätzlicher Informationen Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#0B
NewData = True (0  1)
Abbruch Lesevorgang über Quit
Quit := True
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := True
EPC := False
StartRead := True
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Empfang zusätzlicher Informationen Tag B:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#0B
NewData = True (0  1)
Lesevorgang aktiv; Tag verlässt Erfassungszone
Busy = True
Done = False
Finish = False
NoDataCarrier = True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)

## Slide 93: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 8: Enhanced Read Fixcode (TID)
Datenträger erkannt und Fixcode eingelesen; Befehl aktiv:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#00 oder 16#0B
Kein Datenträger erkannt / Bereich verlassen; Befehl aktiv:
O_b_Done = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#05

## Slide 94: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 8: Enhanced Read Fixcode (TID)
Datenträger erkannt und Fixcode (TID) eingelesen
DB Head1Data.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[1]  Länge UII/EPC Information; 16#000E = 14 Byte (2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC Code)
ReadData[2] …[3]  PC Word (enthält zusätzliche Informationen über den UII/EPC Code)
ReadData[4] …[15]  UII/EPC Code; Länge variabel und abhängig von der initialen Programmierung des Datenträgers
ReadData[16] …[17]  Länge Fixcode (TID); 16#000C = 12 Byte
ReadData[18] …[29]  Fixcode (TID); Länge abhängig vom Chiptyp
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls wird der eingelesenen Information der UII/EPC Code des identifizierten Datenträgers vorangestellt. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des eingelesenen Datensatzes zu einen Datenträger möglich.
Die Länge der TID ist abhängig vom verwendeten Chip. In der Mehrzahl hat die TID eine Länge von 12 Byte. Das erste Byte der TID hat immer den Wert 16#E2. Durch das Auslesen der TID kann der Chiptyp des verwendeten Datenträgers bestimmt werden.

## Slide 95: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 8: Enhanced Read Fixcode (TID)
Datenträger erkannt und Fixcode (TID) eingelesen; zusätzliche Informationen über den Datenträgerzugriff
DB Head1Data.TagInformation.TagInformation[x]
TagInformation[0]  Informationstyp; immer 16#01
TagInformation[1]  RSSI-Wert; Signalstärke zwischen 16#00 (schwach) und 16#64 (gut); Wertebereich zwischen 0 und 100
TagInformation[2]  Kanalnummer der Sendekanäle auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist (Parameter CD und NC)
TagInformation[3]…[4]  Sendeleitungsstufe auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls muss die Übertragung der zusätzlichen Informationen über den Datenträgerzugriff über den Parameter IF aktiviert werden (IF := 16#01). Die zusätzlichen Informationen werden in einen separaten Telegramm mit den Statuswert 16#0B direkt nach den vom Datenträger empfangenen Informationen (Status 16#00) übertragen.
Die zusätzlichen Informationen können verwendet werden um Qualität des Datenträgerzugriffs abzuschätzen. Kleine Werte des RSSI bedeuten eine geringere Qualität bzw. eine größere Entfernung.
Bei der Nutzung von mehreren Leistungsstufen (Parameter PT) kann über die zusätzlichen Informationen herausgefunden werden, auf welcher Leistungsstufe der Datenträger erkannt wurde.

## Slide 96: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 8: Enhanced Read Fixcode (TID)
Datenträger hat die Erfassungszone verlassen
DB Head1Data.EPC_LeaveTag.EPC_LeaveTag[x]
ReadData[0] …[1]  Länge UII/EPC Information; 16#000E = 14 Byte (2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC Code)
ReadData[2] …[3]  PC Word (enthält zusätzliche Informationen über den UII/EPC Code)
ReadData[4] …[15]  UII/EPC Code; Länge variabel und abhängig von der initialen Programmierung des Datenträgers
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls wird bei der Ausführung eines Enhanced Befehls der UII/EPC Code des Datenträgers über ein Status 16#05 Telegramm übertragen, sobald dieser Datenträger die Erfassungszone verlassen hat

## Slide 97: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 8: Enhanced Read Fixcode (TID)
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Read Fixcode
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#1D = Enhanced Read Fixcode
OUTDATA[3]…[x]  nicht verwendet

## Slide 98: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 8: Enhanced Read Fixcode (TID)

## Slide 99: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 8: Enhanced Read Fixcode (TID)

## Slide 100: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 9: Enhanced Read Words
permanenter Lesevorgang auf den Nutzdatenbereich (User Memory) eines Datenträgers; Zugriff auf 2-Byte Datenblöcke
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := True
I_w_StartAddress := 16#0000 (variabel) und I_i_WordNumber := 2 (variabel)
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead; Ende über Quit-Befehl oder Initialisierung
Empfang neuer Daten wird über Signalwechsel 0  1 an IO_b_NewData signalisiert
Rücksetzen von IO_b_NewData durch den Anwender
Start Lesevorgang; kein Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := False
EPC := False
StartRead := True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)
Tag in der Erfassungszone; Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Abbruch Lesevorgang über Quit
Quit := True
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := False
EPC := False
StartRead := True
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Lesevorgang aktiv; Tag verlässt Erfassungszone
Busy = True
Done = False
Finish = False
NoDataCarrier = True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)

## Slide 101: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 9: Enhanced Read Words
Start Lesevorgang; kein Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := False
EPC := False
StartRead := True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)
Tag in der Erfassungszone; Empfang eingelesene Daten Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Empfang zusätzlicher Informationen Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#0B
NewData = True (0  1)
Abbruch Lesevorgang über Quit
Quit := True
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := False
EPC := False
StartRead := True
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Empfang zusätzlicher Informationen Tag B:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#0B
NewData = True (0  1)
Lesevorgang aktiv; Tag verlässt Erfassungszone
Busy = True
Done = False
Finish = False
NoDataCarrier = True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)

## Slide 102: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 9: Enhanced Read Words
Datenträger erkannt und Daten eingelesen; Befehl aktiv:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#00 oder 16#0B
Kein Datenträger erkannt / Bereich verlassen; Befehl aktiv:
O_b_Done = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#05

## Slide 103: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 9: Enhanced Read Words
Datenträger erkannt und User Memory eingelesen
DB Head1Data.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[1]  Länge UII/EPC Information; 16#000E = 14 Byte (2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC Code)
ReadData[2] …[3]  PC Word (enthält zusätzliche Informationen über den UII/EPC Code)
ReadData[4] …[15]  UII/EPC Code; Länge variabel und abhängig von der initialen Programmierung des Datenträgers
ReadData[16] …[17]  Länge eingelesener Teilbereich User Memory; 16#0008 = 8 Byte
ReadData[18] …[25]  User Memory; Länge abhängig von I_i_WordNumber
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls wird der eingelesenen Information der UII/EPC Code des identifizierten Datenträgers vorangestellt. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des eingelesenen Datensatzes zu einen Datenträger möglich.

## Slide 104: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 9: Enhanced Read Words
Datenträger erkannt und User Memory eingelesen; zusätzliche Informationen über den Datenträgerzugriff
DB Head1Data.TagInformation.TagInformation[x]
TagInformation[0]  Informationstyp; immer 16#01
TagInformation[1]  RSSI-Wert; Signalstärke zwischen 16#00 (schwach) und 16#64 (gut); Wertebereich zwischen 0 und 100
TagInformation[2]  Kanalnummer der Sendekanäle auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist (Parameter CD und NC)
TagInformation[3]…[4]  Sendeleitungsstufe auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls muss die Übertragung der zusätzlichen Informationen über den Datenträgerzugriff über den Parameter IF aktiviert werden (IF := 16#01). Die zusätzlichen Informationen werden in einen separaten Telegramm mit den Statuswert 16#0B direkt nach den vom Datenträger empfangenen Informationen (Status 16#00) übertragen.
Die zusätzlichen Informationen können verwendet werden um Qualität des Datenträgerzugriffs abzuschätzen. Kleine Werte des RSSI bedeuten eine geringere Qualität bzw. eine größere Entfernung.
Bei der Nutzung von mehreren Leistungsstufen (Parameter PT) kann über die zusätzlichen Informationen herausgefunden werden, auf welcher Leistungsstufe der Datenträger erkannt wurde.

## Slide 105: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 9: Enhanced Read Words
Datenträger hat die Erfassungszone verlassen
DB Head1Data.EPC_LeaveTag.EPC_LeaveTag[x]
ReadData[0] …[1]  Länge UII/EPC Information; 16#000E = 14 Byte (2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC Code)
ReadData[2] …[3]  PC Word (enthält zusätzliche Informationen über den UII/EPC Code)
ReadData[4] …[15]  UII/EPC Code; Länge variabel und abhängig von der initialen Programmierung des Datenträgers
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls wird bei der Ausführung eines Enhanced Befehls der UII/EPC Code des Datenträgers über ein Status 16#05 Telegramm übertragen, sobald dieser Datenträger die Erfassungszone verlassen hat

## Slide 106: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 9: Enhanced Read Words
Ausgangsdatenfeld: Befehl Enhanced Read Words
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#4B = Enhanced Read 2-Byte Words
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Startadresse (I_w_StartAddress)
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl 2-Byte Datenwörter (I_i_WordNumber)

## Slide 107: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 9: Enhanced Read Words

## Slide 108: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 9: Enhanced Read Words

## Slide 109: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Write Words
permanenter Schreibvorgang auf den Nutzdatenbereich (User Memory) eines Datenträgers; Zugriff auf 2-Byte Datenblöcke
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := True
I_w_StartAddress := 16#0000 (variabel) und I_i_WordNumber := 2 (variabel)
Start durch positive Flanke auf I_b_StartWrite; Ende über Quit-Befehl oder Initialisierung
Empfang neuer Daten wird über Signalwechsel 0  1 an IO_b_NewData signalisiert
Rücksetzen von IO_b_NewData durch den Anwender
Start Schreibvorgang; kein Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := False
EPC := False
StartWrite := True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)
Tag in der Erfassungszone; Empfang UII/EPC Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Abbruch Schreibvorgang über Quit
Quit := True
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Start Schreibvorgang; Schreibvorgang aktiviert; Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := False
EPC := False
StartWrite := True
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Schreibvorgang aktiv; Tag verlässt Erfassungszone
Busy = True
Done = False
Finish = False
NoDataCarrier = True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)

## Slide 110: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Write Words
Start Schreibvorgang; kein Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := False
EPC := False
StartWrite := True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)
Tag in der Erfassungszone; Empfang UII/EPC Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Empfang zusätzlicher Informationen Tag A:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#0B
NewData = True (0  1)
Abbruch Schreibvorgang über Quit
Quit := True
Busy = False
Done = True
Finish = True
NoDataCarrier = False
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Start Schreibvorgang; Schreibvorgang aktiviert; Tag in der Erfassungszone:
SingleEnhanced := True
User_UID := False
EPC := False
StartWrite := True
Status = 16#00
NewData = True (0  1)
Empfang zusätzlicher Informationen Tag B:
Busy = True
Done = True
Finish = False
NoDataCarrier = False
Status = 16#0B
NewData = True (0  1)
Schreibvorgang aktiv; Tag verlässt Erfassungszone
Busy = True
Done = False
Finish = False
NoDataCarrier = True
Status = 16#05
NewData = True (0  1)

## Slide 111: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Write Words
Schreibdaten:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung
Zuweisung innerhalb des DB Head1Data.WriteData.WriteData[x]
Byte[0] bis [x]  Schreibdaten
Anzahl der Schreibdaten abhängig von Parameter I_i_NumberWords und der Telegrammlänge

## Slide 112: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Write Words
Datenträger erkannt und Anwenderdaten geschrieben:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#00 oder 16#0B
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#05

## Slide 113: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Write Words
Datenträger erkannt und User Memory erfolgreich geschrieben
DB Head1Data.EPC_WrittenTag.EPC_WrittenTaga[x]
EPC_WrittenTag[0] …[1]  Länge UII/EPC Information; 16#000E = 14 Byte (2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC Code)
EPC_WrittenTag[2] …[3]  PC Word (enthält zusätzliche Informationen über den UII/EPC Code)
EPC_WrittenTag[4] …[15]  UII/EPC Code des beschriebenen Datenträgers; Länge variabel und abhängig von der initialen Programmierung des Datenträgers
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls wird bei einen erfolgreich ausgeführten Schreibzugriff auf einen Datenträger der UII/EPC Code des programmierten Transponders zurückgesendet. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des Schreibvorgangs zu einen Datenträger möglich.

## Slide 114: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Write Words
Datenträger erkannt und User Memory geschrieben; zusätzliche Informationen über den Datenträgerzugriff
DB Head1Data.TagInformation.TagInformation[x]
TagInformation[0]  Informationstyp; immer 16#01
TagInformation[1]  RSSI-Wert; Signalstärke zwischen 16#00 (schwach) und 16#64 (gut); Wertebereich zwischen 0 und 100
TagInformation[2]  Kanalnummer der Sendekanäle auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist (Parameter CD und NC)
TagInformation[3]…[4]  Sendeleitungsstufe auf dem der Datenträgerzugriff erfolgt ist
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls muss die Übertragung der zusätzlichen Informationen über den Datenträgerzugriff über den Parameter IF aktiviert werden (IF := 16#01). Die zusätzlichen Informationen werden in einen separaten Telegramm mit den Statuswert 16#0B direkt nach den vom Datenträger empfangenen Informationen (Status 16#00) übertragen.
Die zusätzlichen Informationen können verwendet werden um Qualität des Datenträgerzugriffs abzuschätzen. Kleine Werte des RSSI bedeuten eine geringere Qualität bzw. eine größere Entfernung.
Bei der Nutzung von mehreren Leistungsstufen (Parameter PT) kann über die zusätzlichen Informationen herausgefunden werden, auf welcher Leistungsstufe der Datenträger erkannt wurde.

## Slide 115: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Write Words
Datenträger hat die Erfassungszone verlassen
DB Head1Data.EPC_LeaveTag.EPC_LeaveTag[x]
ReadData[0] …[1]  Länge UII/EPC Information; 16#000E = 14 Byte (2 Byte PC Wort + 12 Byte UII/EPC Code)
ReadData[2] …[3]  PC Word (enthält zusätzliche Informationen über den UII/EPC Code)
ReadData[4] …[15]  UII/EPC Code; Länge variabel und abhängig von der initialen Programmierung des Datenträgers
Bei der Verwendung des MultiFrame Protokolls wird bei der Ausführung eines Enhanced Befehls der UII/EPC Code des Datenträgers über ein Status 16#05 Telegramm übertragen, sobald dieser Datenträger die Erfassungszone verlassen hat

## Slide 116: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Write Words
Ausgangsdatenfeld: Befehl Enhanced Write Words
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#4C= Enhanced Write 2-Byte Words
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Startadresse (I_w_StartAddress)
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Blöcke (I_i_WordNumber)
OUTDATA[8]…[15]  Schreibdaten
OUTDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 117: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Write Words

## Slide 118: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 10: Enhanced Write Words

## Slide 119: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 11: Quit
Abbruch aktiver Enhanced Befehle
Start durch positive Flanke auf I_b_Quit
Start Ausführung Quit:
I_b_Quit:= True  bei Signaländerung wird ein Quit Befehl ausgeführt und der aktive Lesebefehl wird abgebrochen
Quit ausgeführt:
O_b_Done = True  Quit Befehl beendet
O_B_Status = 16#00

## Slide 120: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 11: Quit
Ausgangsdatenfeld: Quit Befehl
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#02 = Quit Befehl
OUTDATA[3]…[x]  nicht verwendet

## Slide 121: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 11: Quit

## Slide 122: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 12: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Es können alle Befehle ausgeführt werden, die nicht über die Eingangsparameter des Funktionsbausteins parametrierbar sind
Ausführung aller durch die Auswerteeinheit unterstützte Befehle möglich
Parametrierung Befehlstelegramm im Datenfeld SpecialCommand
Start durch positive Flanke auf I_b_StartSpecialCommand
Start SpecialCommand und erfolgreich beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (nicht relevant)
I_b_UserMemory_UID := False (nicht relevant)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartSpecialCommand := True (Start Befehlsübertragung mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False

## Slide 123: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 12: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Konfiguration frei definierbarer Befehl:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung in das Datenfeld SpecialCommand
Zuweisung innerhalb des DB Head1Data.SpecialCommand.SpecialCommand[x]
Byte[0]  Befehlscode; 16#BE = Befehl Read Parameter
Byte[1]…[2]  nicht verwendet
Byte[3]  System Code; 16#55 = U = System U
Byte[4]…[5]  Parameterkennzeichen; 16#5054 = PT = Sendeleistung
Byte[6]…[7]  Länge Parameter

## Slide 124: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 12: Special Command  Auslesen Sendeleistung
SpecialCommand:
Start über Flanke positiv auf IO_b_StartSpecialCommand
Rücksetzen Eingang IO_b_StartSpecialCommand nach mindesten einen Zyklus
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
O_B_ReplyCounter wurde erhöht
Enthält der Status einen Wert 16#04 (Parameterfehler), so ist der Befehl falsch parametriert
Enthält der Status einen Wert 16#06 (kein Kopf), so ist an diesem Kanal kein RFID-Kopf angeschlossen

## Slide 125: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 12: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Sendeleistung ausgelesen
DB Head1Data.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[1]  PT1; 16#0032 = 50mW
ReadData[2] …[3]  PT2; optional
ReadData[4] …[5]  PT3; optional
ReadData[6] …[7]  PT4; optional
ReadData[8] …[9]  PT5; optional
ReadData[10] …[11]  PT6; optional
ReadData[12] …[13]  PT7; optional
ReadData[14] …[15]  PT8; optional
ReadData[16] …[17]  PT9; optional
ReadData[18] …[19]  PT10; optional

## Slide 126: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 12: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Eingangsdatenfeld: Sendeleistung eingelesen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#BE = Read Parameter
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[7]  Länge Parameter; 16#0002 = 2 Byte
INDATA[8]…[9]  Sendeleistung; 16#0032 = 50mW
INDATA[10]…[x]  nicht verwendet

## Slide 127: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 12: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Ausgangsdatenfeld: Befehl Read Parameter
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#BE = Read Parameter
OUTDATA[3]…[4]  nicht verwendet
OUTDATA[5]  System Code; 16#55 = „U“ = System U
OUTDATA[6]…[7]  Parameterkennzeichen; 16#5054 = PT = Sendeleistung
OUTDATA[8]…[9]  Länge Parameter

## Slide 128: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 12: Special Command  Auslesen Sendeleistung

## Slide 129: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 13: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IUH-F19x-V1
Es können alle Befehle ausgeführt werden, die nicht über die Eingangsparameter des Funktionsbausteins parametrierbar sind
Ausführung aller durch die Auswerteeinheit unterstützte Befehle möglich
Parametrierung Befehlstelegramm im Datenfeld SpecialCommand
Start durch positive Flanke auf I_b_StartSpecialCommand
Start SpecialCommand und erfolgreich beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (nicht relevant)
I_b_UserMemory_UID := False (nicht relevant)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartSpecialCommand := True (Start Befehlsübertragung mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False

## Slide 130: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 13: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IUH-F19x-V1
Konfiguration frei definierbarer Befehl:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung in das Datenfeld SpecialCommand
Zuweisung innerhalb des DB Head1Data.SpecialCommand.SpecialCommand[x]
Byte[0]  Befehlscode; 16#BF = Befehl Write Parameter
Byte[1]…[2]  nicht verwendet
Byte[3]  System Code; 16#55 = U = System U
Byte[4]…[5]  Parameterkennzeichen; 16#5244 = RD = Reset to Default
Byte[6]…[7]  Länge Parameter
Byte[8]…[x]  Parameterdaten

## Slide 131: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 13: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IUH-F19x-V1
SpecialCommand:
Start über Flanke positiv auf IO_b_StartSpecialCommand
Rücksetzen Eingang IO_b_StartSpecialCommand nach mindesten einen Zyklus
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
O_B_ReplyCounter wurde erhöht
Enthält der Status einen Wert 16#04 (Parameterfehler), so ist der Befehl falsch parametriert
Enthält der Status einen Wert 16#06 (kein Kopf), so ist an diesem Kanal kein RFID-Kopf angeschlossen

## Slide 132: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 13: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IUH-F19x-V1
Eingangsdatenfeld: Rücksetzen auf Werkseinstellung ausgeführt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#BF = Write Parameter
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 133: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 13: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IUH-F19x-V1
Ausgangsdatenfeld: Befehl Write Parameter
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#BF = Write Parameter
OUTDATA[3]…[4]  nicht verwendet
OUTDATA[5]  System Code; 16#55 = „U“ = System U
OUTDATA[6]…[7]  Parameterkennzeichen; 16#5244 = RD = Reset to Default
OUTDATA[8]…[9]  Länge Parameter
OUTDATA[10]…[x]  Parameterdaten

## Slide 134: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 13: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IUH-F19x-V1

## Slide 135: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 14: Auslesen UHF Parameter IUH-F19x-V1
Lesezugriff auf alle UHF Parameter des IUH-F19x-V1
Automatischer Lesezugriff auf alle Parameter nacheinander
Start Lesevorgang HF Parameter:
I_b_WriteParameter = False
IO_b_StartConfig = True
Ende Lesevorgang:
O_b_EndConfig = True

## Slide 136: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 14: Auslesen UHF Parameter IUH-F19x-V1

## Slide 137: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 14: Auslesen UHF Parameter IUH-F19x-V1

## Slide 138: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 15: Ändern UHF Parameter IUH-F19x-V1
Schreibzugriff auf veränderbare UHF Parameter IUH-F19x-V1
Parameterwerte sind mit der Werkseinstellung vorbelegt
Start Schreibvorgang HF Parameter:
I_b_WriteParameter = True
IO_b_StartConfig = True
Ende Schreibvorgang:
O_b_EndConfig = True

## Slide 139: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 15: Ändern UHF Parameter IUH-F19x-V1

## Slide 140: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Beispiel 15: Ändern UHF Parameter IUH-F19x-V1

## Slide 141: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter IF – additional information
Activate to send a further information telegram (status 16#0B) including the RSSI value
The further information are inside the data structure Head1/2Data.TagInformation
This telegram will send directly after a status 16#00 telegram which include the read in information
Only support of this function if MultiFrame protocol (parameter QV = “M”) is activated
Deactivated = 16#00; Activated = 16#01
Default setting: 16#00
Switch on parameter IF
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#49 ‘I’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#01 (Parame value)
Read out parameter IF
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#49 ‘I’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 142: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter AP – antenna polarization
Defines the polarization plane of the antenna
In “Combined Mode” (C) the head tries to access the tag with a horizontal and a vertical polarization plane
A switch to a horizontal (H) or a vertical (V) polarization plane is possible
Use “Combined Mode” if the tag orientation is unknown or different
Use horizontal or vertical if the tag orientation is always the same
Define Combined Mode (Default setting) Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#41 ‘A’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#50 ‘P’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#43 (Parame value)
Read out parameter AP
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#41 ‘A’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#50 ‘P’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 143: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter AP – antenna polarization
Polarization Modes:
Combined Mode “C”  horizontal and vertical polarization plane
Vertical “V”  vertical polarization plane (only)
Horizontal “H”  horizontal polarization plane (only)
Orientation polarization planes:
1  vertical polarization plane
2  horizontal polarization plane
Behavior:
If the tag orientation is unknown or randomly  use Combined Mode to execute a tag access with both polarization planes
If the tag orientation is knows and identically  use horizontal or vertical polarization plane
Polarization plane of the head must be identical to the polarization plane of the data carrier (see data sheet of the data carrier)
If only one polarization plane is defined there will not execute tag access tries with the other polarization plane  reduction the number of inventory rounds on the air interface
The execution time of a command reduces by using only one polarization plane

## Slide 144: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter CD – sending channels
Defines the channel numbers and the sequence of the transmission channels of the air interface
Only valid for the devices which use the Dense Reader Mode (depending on the local regulations)
In default setting the channel 4, 10, 7 and 13 are used (FR1-01)
Define Channel 4, 10, 7, 13 (Default setting FR1-01)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#43 ‘C’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#44 ‘D’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#04 (Param. Length)
Byte[8]  16#04 (Channel 4)
Byte[9]  16#0A (Channel 10)
Byte[10]  16#07 (Channel 7)
Byte[11]  16#0D (Channel 13)
Read out parameter CD
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#43 ‘C’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#44 ‘D’ (Parameter Code Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 145: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter CD – sending channels
Transmission Channels: Setting the number and the order of the transmission channels of the radio interface during an inventory round
The parameter is only supported by the variant IUH-F19x-FR1-01 (Europe). This device uses the Dense Reader Mode (DRM) where only channels 4, 7, 10 and 13 of the channel spectrum can be used. It is possible to change the number and the order of the channels by this parameter.
The following setting for transmission channels is possible:
Channel 4, Channel 10, Channel 7 and Channel 14
It is possible to change the number and the order of the channels.
Default setting is following:
Transmission Channel 1: Channel 4
Transmission Channel 2: Channel 10
Transmission Channel 3: Channel 7
Transmission Channel 4: Channel 13
The number of transmission channels used can be reduced by the "Transmission Channels" (CD) parameter. If fewer transmission channels are used, the execution time for a scan cycle on a power level is reduced. Fewer scans are executed per power level and the ramp function for the output power is faster.
When reducing the number of transmit channels, it is recommended to keep channels 7 and 10, which are located in the middle of the channel spectrum, since data carriers are tuned to the middle frequency of the spectrum.

## Slide 146: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter E5 – enhanced status 5 (tag lost smoothing)
Defines the number of unsuccessful read/write attempts on the radio interface until a status 5 message
“tag leaves detection zone” is generated during execution of an Enhanced command
Default setting: 16#05 (5 reading attempts)
Value range: 16#00….16#FC (252dec)
Switch parameter E5 to 16#05 (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#45 ‘E’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#35 ‘5’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#05 (Parame value)
Read out parameter E5
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#45 ‘E’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#35 ‘5’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 147: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter MB – memory bank
Defines the memory bank which is accessed by the Single/Enhanced Read/Write Words commands
Influence the read/write commands for 2-Byte words (Standard command) and
4-Byte blocks (Special command)
Not relevant for Fixcode and Special Fixcode (UII/EPC) command
Necessary for writing an EPC longer than 12 Byte
Default setting: 16#03 (User Memory bank)
Value range: 16#00 (reserved); 16#01 (UII/EPC); 16#02 (TID); 16#03 (User Memory)
Switch parameter MB to 16#03 (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#4D ‘M’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#42 ‘B’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#03 (Parame value)
Read out parameter MB
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#4D ‘M’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#42 ‘B’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 148: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter NT – number of tags
Sets the number of data carriers identified during the execution of a Single command before the
command is automatically aborted
Stop criteria of a Single command in combination with a ramp for the output power
Reduction of overreaches
Default setting: 16#FF (switched off)
Value range: 16#00…16#FE; 16#FF
Switch parameter NT to 16#FF (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#4E ‘N’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#FF (Parame value)
Read out parameter NT
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#4E ‘N’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 149: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter QV – protocol mode
Defines the communication protocol of the IUH-F19x-V1 RFID device
MultiFrame (M; 16#4D) allows the access to several tags inside the detection zone
Function block is designed for MultiFrame Protocol
A switch to SingleFrame protocol require another function block
Do not change the parameter configuration; use default setting
Default setting: 16#4D (MultiFrame)
Value range: 16#4D (MultiFrame); 16#53 (SingleFrame)
Switch parameter QV to 16#4D (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#51 ‘Q’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#56 ‘V’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#4D (Parame value)
Read out parameter QV
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#51 ‘Q’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#56 ‘V’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 150: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter QW – Q value (number time slots)
Defines the number of time slots for the tag communication with 2^QW ( number of time slots)
With an increasing number of data carrier to be identified, the value of QW must be increased to avoid
collisions if several tags response inside the same time slot
The number of time slots should correspond to the number of expected tags in the detection zone
Default setting: 16#02 (4 time slots)
Value range: 16#00 (1 time slot); 16#07 (128 time slots)
Switch parameter QW to 16#02 (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#51 ‘Q’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#57 ‘W’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#02 (Parame value)
Read out parameter QW
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#51 ‘Q’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#57 ‘W’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 151: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter SM – sensing mode (transmission pauses)
Sets a pause time in milliseconds during the execution of an Enhanced command
The pause takes place after the execution of all inventory rounds
Inside the pause the reader is inactive and does not emit an electromagnetic wave
Option to reduce the internal heating and place the reader in a location with higher temperatures
Default setting: 16#0064 (100ms; FR1); 16#0000 (0ms; FR2)
Value range: 16#0064…16#FFFF (100ms…65535ms; FR1); 16#0000…16#FFFF (0ms…65535ms; FR2)
Switch parameter SM to 16#0064 (Default setting FR1)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#53 ‘S’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#4D ‘M’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#02 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Byte[8]  16#64 (Parame value)
Read out parameter SM
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#53 ‘S’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#4D ‘M’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 152: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter TA – tries allowed
Defines the number of the allowed read and write attempts for the access of a data carrier
By increasing the parameter value you achieve a more reliable reading and writing process but the
response time of the system increase
When executing Enhanced commands an increasing value of TA reduce the number of pause times
Default setting: 16#02
Value range: 16#01…16#FF
Switch parameter TA to 16#02 (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#41 ‘A’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#02 (Parame value)
Read out parameter TA
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#41 ‘A’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 153: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter PT – power transmit (output power)
Set the output power in mW of the system
The range of the output power and the default setting depends on the country specific regulations
The configuration of several levels (PT1, PT2 …PT10) for an output power ramp is possible
With the configuration of several power levels the execution time of a command increase
Default setting: PT1 = 16#0032 (50mW; FR1-01); 16#007D (125mW; FR2-02); 16#0050 (80mW; FR2-03)
Value range: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500,
600, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 (mW)
Switch parameter PT to 16#0032 (Default setting; FR1-01)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#50 ‘P’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#02 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Byte[9]  16#32 (Parame value)
Read out parameter PT
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#50 ‘P’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 154: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter MF – measured reflection
This parameter is only readable if the horizontal or the vertical polarization plane is activated
(parameter AP = “H” or “V”)
If the Combined Mode is activated no measurement is possible
The parameter measure the reflected transmission power of the antenna and the environment
The reflection measured for each transmission channel (see parameter CD and NC) and respond
in a Byte for each channel
To obtain the reflected power in dBm subtract 100 from the response value in decimal format
Option to check the influence of the environmental conditions to the performance of the reader
Read out parameter MF
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#4D ‘M’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 155: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter RC – region code
Define the region code for the heads IUH-F192-V1-FR
The region code is used to adjust the head to the radio regulations of the country of operation
When using the IUH-F190-V1-FR heads, the region code can only be read out; a change is not possible
Switch parameter RC to 16#0001 (setuo for version FR1-01)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#52 ‘R’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#43 ‘C’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#02 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Byte[9]  16#01 (Parame value)
Read out parameter RC
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#52 ‘R’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#43 ‘C’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 156: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter NC – number channels
Defines the number of Channels on which a read or write attempt is performed during an inventory cycle
For devices which use the “frequency hopping spread spectrum” as access method the parameter is
readable and writable (Region code: 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
For devices which use the “parameterizable frequency list” as access method the parameter is
readable only (Region code: 1, 4, 5, 6, 8)
Switch parameter NC to 16#32 (setuo for version FR2-02)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#4E ‘N’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#43 ‘C’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#32 (Parame value)
Read out parameter NC
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#4E ‘N’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#43 ‘C’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 157: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter FL – filter list
This parameter is only readable and contain the current configuration of the filter mask
There are 3 filter mask available (mask 0, 1 and 2)
The filter mask must be set using the FI command (via Special command)
Read out parameter Filter Mask 0
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#4C ‘L’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 158: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter SE – session
This parameter is only for Service! Do not change it !!!
Session 0: 16#00; Session 1: 16#01; Session 2: 16#02; Session 3: 16#03
Default: 16#01 (Session 1)
Switch parameter SE to 16#02
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#53 ‘S’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#45 ‘E’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#02 (Parame value)
Read out parameter SE
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#53 ‘S’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#45 ‘E’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 159: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter FB – search mode
This parameter is only for Service! Do not change it !!!
Defines the Search Mode of the head
Default: 16#00
MultiTag applications: 16#01
Switch parameter FB to 16#01
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#42 ‘B’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#01 (Parame value)
Read out parameter FB
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#42 ‘B’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 160: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter FR – first read
This parameter is only for Service! Do not change it !!!
Defines the behavior of the write process
Default: 16#00 (defined by TagType)
16#01: Read before write
16#02: Write
Switch parameter FR to 16#00 (default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#52 ‘R’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Read out parameter FR
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#52 ‘R’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 161: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Parameter EF – fixcode length
This parameter is only for Service! Do not change it !!!
Used for command Read Fixcode
Default: 16#00 (automatic)
Read out parameter EF
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#55 ‘U’ (System Code)
Byte[4]  16#45 ‘E’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 162: Kontakt
Karsten Reinhardt
kreinhardt@de.pepperl-fuchs.com
+49 (0) 621 776 1736

## Slide 163: IC-KP2-2HB21 + IUH-F19x-V1 MF TwinCAT 3
Versionshistorie:
V1.0 21.01.2025
Initiale Version