## Slide 2: Inbetriebnahme Funktionsbaustein IC-KP2-2HB21-2V1D + IQH3-FP-V1
TwinCAT 3 Funktionsbaustein für die Auswerteeinheit
IC-KP2-2HB21-2V1D (EtherCAT) mit SingleFrame Protokoll zur Anbindung des RFID-Kopfes IQH3-FP-V1

## Slide 3: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Diese Dokumentation ist mit folgender Spezifikation gültig:
Beckhoff SPS und TwinCAT 3 Programmierumgebung
Single Frame Protokoll
Gültig für das System IQ (13,56MHz) zur Anbindung des Kopfes IQH3-FP-V1 bei Konfiguration Protokollmodus QV „SingleFrame“
IDENTControl IC-KP2-2HB21-2V1D (EtherCAT)

## Slide 4: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Inhalt Download:
Versionshistorie
Dokumentation (DEU, ENG)

## Slide 5: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Inhalt:
Scannen nach angeschlossenen Geräten
Verknüpfung Prozessdaten
Änderung EtherCAT Telegrammlänge
Firmware Version auslesen
Konfiguration Prozessdatenfelder
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein
Deklaration Funktions- und Datenbaustein
Aufbau Datenbaustein
Schematische Darstellung Bausteine
Beispiel 1: Initialisierung
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID) einmaliger Lesezugriff auf den Fixcode (UID)
Beispiel 3: Single Read Words einmaliger Lesezugriff auf den User Memory
Beispiel 4: Single Write Words einmaliger Schreibzugriff auf den User Memory
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID) permanenter Lesezugriff auf den Fixcode (UID)
Beispiel 6: Enhanced Read Words permanenter Lesezugriff auf den User Memory
Beispiel 7: Enhanced Write Words permanenter Schreibzugriff auf den User Memory
Beispiel 8: Quit Abbruch eines Enhanced Befehls
Beispiel 9: Special Command  Auslesen Sendeleistung Ausführung freidefinierbarer Befehl
Beispiel 10: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IQH3-FP-V1 Ausführung freidefinierbarer Befehl
Beispiel 11: Auslesen HF Parameter IQH3-FP-V1 Lesezugriff auf HF Parameter
Beispiel 12: Ändern HF Parameter IQH3-FP-V1 Schreibzugriff auf HF Parameter
Parameter IF - additional information Parameter AF - AFI to request Parameter E5 - Enhanced Status 5 Parameter NT - Number of Tags
Parameter QV - Protocol Mode Parameter QW - Definition of time slots Parameter TA - Tries allowed Parameter PT - Power transmit
Parameter DR - Data rate Parameter TI - Tag ID filtering Parameter TO - Overtemperature handling Parameter CT - Tag Type
Parameter OH - Operating time Parameter TE – Temperatures Parameter VO – Voltages Parameter FR - Sequence Mode
Parameter RV - Revision GIT Parameter SN - Serial Number of uC Parameter MM - Multiplex Mode Parameter ST - Status frontend

## Slide 6: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Scannen nach angeschlossenen Geräten
Aktivierung Config Mode
Rechtsklick auf „Gerät 5 (EtherCAT)“  Scannen  IDENTControl mit der im Gerät eingestellten Telegrammlänge erscheint

## Slide 7: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Verknüpfung Prozessdatenfeld Eingangsdaten
Aktivierung Config Mode
Rechtsklick auf „IN_CH1“ Verknüpfung ändern  Array Modus aktivieren  GVL_IDENTControl.BUS_INPUT[1]  Verknüpfung von Byte 0 bis Byte 63

## Slide 8: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Verknüpfung Prozessdatenfeld Ausgangsdaten
Aktivierung Config Mode
Rechtsklick auf „OUT_CH1“ Verknüpfung ändern  Array Modus aktivieren  GVL_IDENTControl.BUS_OUTPUT[1]  Verknüpfung von Byte 0 bis Byte 63

## Slide 9: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Änderung EtherCAT Telegrammlänge
Aktivierung Config Mode  Scannen um angeschlossenen Gerät zu erkennen  Doppelklick auf das Modul „IDENTControl Compact 64 Byte IN/OUT  EtherCAT  Erweiterte Einstellungen

## Slide 10: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Änderung EtherCAT Telegrammlänge
ESC Zugriff  EEPROM  Smart View  Schreibe EEPROM  neue Modulgröße auswählen

## Slide 11: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Änderung EtherCAT Telegrammlänge
Modul entfernen  Scannen  Modul mit neuer Telegrammlänge eingelesen  Prozessdaten verknüpfen

## Slide 12: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Firmware Version auslesen
Doppelklick auf Modul IDENTControl Compact  CoE - Online

## Slide 13: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Konfiguration Prozessdatenfelder
Definition als globale Variablen (GVL)
BUS_OUTPUT = Ausgangsdatenfeld
BUS_INPUT = Eingangsdatenfeld
Mehrdimensionales Array mit einer Länge von 254 Byte

## Slide 14: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein:

## Slide 15: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein:
Name | Typ | Bedeutung
pADR_IN | PVOID | Adresse Eingangsdatenfeld
cbSIZE_IN | UDINT | Länge Eingangsdatenfeld
pADR_OUT | PVOID | Adresse Ausgangsdatenfeld
cbSIZE_OUT | UDINT | Länge Ausgangsdatenfeld
I_T_Timeout | TIME | Timer zur Überwachung der Kommunikation
I_b_StartRead | BOOL | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Lesebefehl
I_b_StartWrite | BOOL | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Schreibbefehl
I_b_StartSpecialCommand | BOOL | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Special Command (frei definierbarer Befehl)
I_b_UserMemory_UID | BOOL | FALSE = Zugriff auf Nutzdatenbereich (User Memory) TRUE = Zugriff auf Fixcode (UID)
I_b_EPC | BOOL | FALSE = keine Bedeutung; durch I_b_UserMemory_UID vorgegeben TRUE = Zugriff auf EPC/UII Bereich (nur UHF)

## Slide 16: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein:
Name | Typ | Bedeutung
I_b_SingleEnhanced | Bool | FALSE = Ausführung Single Befehl (einmalige Ausführung) TRUE = Ausführung Enhanced Befehl (permanente Ausführung)
I_b_Quit | Bool | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Quit Befehl; Abbruch laufender Enhanced Befehl
I_w_StartAddress | Word | Startadresse auf Datenträger
I_i_WordNumber | Integer | Anzahl adressierter Datenblöcke à 4 Byte
I_w_TagType | Word | Datenträgertyp
I_b_WriteParameter | Bool | FALSE = Ausführung Lesezugriff auf Parameter TRUE = Ausführung Schreibzugriff auf Parameter
O_b_Done | Bool | FALSE = Befehl wird noch aktiv bzw. noch nicht beendet; Datenträger außerhalb Erfassungszone TRUE = Befehl beendet; Datenträger innerhalb Erfassungszone (Enhanced)
O_b_NoDataCarrier | Bool | FALSE = Datenträger innerhalb Erfassungszone (Enhanced) TRUE = Datenträger außerhalb Erfassungszone (Single und Enhanced)

## Slide 17: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Ein- und Ausgänge Funktionsbaustein:
Name | Typ | Bedeutung
O_b_Busy | Bool | FALSE = kein Befehl aktiv; Flanke negativ = Befehl beendet TRUE = Befehl aktiv bzw. wird aktuell ausgeführt
O_b_Finish | Bool | FALSE = Befehl wird noch aktiv bzw. noch nicht beendet; TRUE = Befehl beendet;
O_b_Error | Bool | FALSE = kein Fehlerzustand TRUE = Fehlerzustand; Fehlerstatus an O_B_Status
O_B_Status | Byte | Statuswert der Befehlsausführung
O_B_ReplyCounter | Byte | Antwortzähler
O_b_EndConfig | Bool | TRUE = Parameterzugriff beendet
IO_b_SetRestart | Bool | TRUE (Flanke positiv) = Start Ausführung Initialisierungsroutine; Eingang nach einen Zyklus wieder auf False setzen
IO_b_InitFinish | Bool | TRUE = Initialisierung erfolgreich ausgeführt; Funktionsbaustein betriebsbereit
IO_b_StartConfig | Bool | TRUE = Start Parameterzugriff
UserDataGlobal | Data block | Datenbaustein für Lese- und Schreibdaten

## Slide 18: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Deklaration Funktions- und Datenbaustein
IC_KP2_2HB21_IQH3_SF_Head1  Funktionsbaustein für Kanal 1 (Typ IC_KP2_2HB21_IQH3_SF)
IC_KP2_2HB21_IQH3_SF_Head2  Funktionsbaustein für Kanal 2 (Typ IC_KP2_2HB21_IQH3_SF)
Head1Data  Datenbaustein für Kanal 1 (Typ IDENTControl_UserData)
Head2Data  Datenbaustein für Kanal 2 (Typ IDENTControl_UserData)

## Slide 19: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Aufbau Datenbaustein IDENTControl_UserData
DUT IDENTControl_UserData
ReadData  enthält die eingelesenen Daten
WriteData  enthält die Schreibdaten
SpecialCommand  Datenfeld für den freidefinierbaren Befehl
ReadParam_XX  Parameterwert aktuell; WriteParam_XX  Parameterwert neu

## Slide 20: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Schematische Darstellung Bausteine:
Datenbaustein
Head1Data
Datenbaustein
Head2Data
Note:
Function blocks IC_KP2_2HB21_IQH3_SF_Head1 and IC_KP2_2HB21_IQH3_SF_Head2 from type IC_KP2_2HB21_IQH3_SF
Data blocks
Head1Data and Head2Data from type IDENTControl_UserData
Function block
IC_KP2_2HB21_IQH3_SF_Head1
Function block
IDENTControl_FB_SF
UserDataGlobal
Function block
IC_KP2_2HB21_IQH3_SF_Head2
Function block
IDENTControl_FB_SF
UserDataGlobal

## Slide 21: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
Initialisierung ist auszuführen nach Gerätehochlauf
Zuweisung des Datenträgertyps an den Eingang I_w_TagType (z.B. IQC21  16#3231 oder Werkseinstellung  16#3939)
Start durch positive Flanke auf IO_b_SetRestart
Initialisierung erfolgreich beendet wenn Signalwechsel bei IO_b_InitFinish auf True
Vor der Ausführung einer erneuten Initialisierung ist IO_b_SetRestart auf False zurückzusetzen
Es werden alle Variablen des FBs zurückgesetzt; Datenbausteine werden mit 16#00 überschrieben
Alle aktiven Enhanced Befehle werden abgebrochen
Option zur Fehlerquittierung

## Slide 22: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
P+F Name | Chip Name | Tag Type | RFID-Kopf | Befehle
IQC20 | Alle ISO15693 Datenträger | 16#3230 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode
IQC21 | NXP ICode SLI | 16#3231 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Write Words with Lock (SpecialCommand)
IQC22 | Texas Instruments Tag-It HF-I Plus | 16#3232 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Write Words with Lock (SpecialCommand)
IQC24 | Infineon my-D SRF55V10P | 16#3234 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Write Words with Lock (SpecialCommand)
IQC33 | Fujitsu MB89R118 | 16#3333 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Write Words with Lock (SpecialCommand)

## Slide 23: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
P+F Name | Chip Name | Tag Type | RFID-Kopf | Befehle
IQC35 | NXP Icode SLI-S | 16#3335 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Write Words with Lock (SpecialCommand)
IQC37 | Fujitsu MB89R112 | 16#3337 | IQH1-…-V1; IQH3-FP-V1 (13,56MHz; ISO15693) | Single / Enhanced Read Fixcode Single / Enhanced Read Words Single / Enhanced Write Words Single / Enhanced Write Words with Lock (SpecialCommand)

## Slide 24: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
Initialisierungsroutine:
Start über Flanke positiv auf IO_b_SetRestart
Rücksetzen Eingang IO_b_SetRestart nach mindesten einen Zyklus
Initialisierung beendet, wenn IO_b_InitFinish = True (Flanke positiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
O_B_ReplyCounter wurde erhöht
Enthält der Status einen Wert 16#04 (Parameterfehler), so wurde der Datenträgertyp falsch parametriert
Enthält der Status einen Wert 16#06 (kein Kopf), so ist an diesem Kanal kein RFID-Kopf angeschlossen

## Slide 25: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#04 = Change Tag Befehl
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]..[5]  TagType;, 16#3939 = Default Einstellung
OUTDATA[6]….[x]  nicht verwendet
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#04 = Change Tag Befehl
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 26: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 1: Initialisierung

## Slide 27: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)
Einmaliger Leseversuch auf den Fixcode (UID) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := True und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := False
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead
Befehl endet nach einem Leseversuch
Lesen erfolgreich, Fixcode eingelesen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := True (Zugriff auf UID)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Lesen nicht erfolgreich, Datenträger nicht erkannt und Fixcode nicht eingelesen
I_b_SingleEnhanced := False
I_b_UserMemory_UID := True
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 28: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)
Datenträger erkannt und Fixcode eingelesen:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#05

## Slide 29: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)
Datenträger erkannt und Fixcode eingelesen
DB Head1Data.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[7]  Fixcode (8 Byte Fixcode; ISO15693)
ReadData[8]…[x]  16#00
Die Länge des Fixcodes ist abhängig vom Datenträger. Alle ISO15693 (13,56MHz) Datenträger haben einen Fixcode mit der Länge von 8 Byte.

## Slide 30: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)
Eingangsdatenfeld: Fixcode eingelesen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#01 = Single Read Fixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[7]  nicht verwendet
INDATA[8]…[15]  Fixcode (UID; ISO15693 Datenträger)
INDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 31: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#01 = Single Read Fixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 32: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Read Fixcode
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#01 = Single Read Fixcode
INDATA[3]…[x]  nicht verwendet

## Slide 33: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)

## Slide 34: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 2: Single Read Fixcode (UID)

## Slide 35: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words
Einmaliger Leseversuch auf den Nutzdatenbereich (UserMemory) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := False
I_w_StartAddress := 16#0000 (variabel) und I_i_WordNumber := 2 (variabel)
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead
Befehl endet nach einem Leseversuch
Lesen erfolgreich, Daten eingelesen; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (Zugriff auf User Memory)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartRead := True (Start Lesevorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Lesen nicht erfolgreich, Datenträger nicht erkannt und Daten nicht eingelesen
I_b_SingleEnhanced := False
I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 36: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words
Datenträger erkannt und Anwenderdaten eingelesen:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#05

## Slide 37: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words
Datenträger erkannt und Anwenderdaten eingelesen
DB Head1Data.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[7]  eingelesene Daten (2 Blöcke à 4 Byte)
ReadData[8]…[x]  16#00
Über den Eingang I_i_WordNumber wird die Anzahl der einzulesenden Blöcke mit einer Blockgröße von je 4 Byte festgelegt
Hinweis:
Bei der Verwendung des IQC33 muss die I_i_WordNumber immer ein Vielfaches von 2 sein. Dieser Datenträger hat eine Blockgröße von 8 Byte.

## Slide 38: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words
Eingangsdatenfeld: Anwenderdaten eingelesen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#10 = Single Read Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[7]  Anzahl übertragener Datenblöcke à 4 Byte (I_i_WordNumber)
INDATA[8]…[15]  eingelesene Anwenderdaten
INDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 39: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#10 = Single Read Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 40: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Read Words
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#10 = Single Read Words
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Startadresse (I_w_StartAddress)
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Datenblöcke (I_i_WordNumber)

## Slide 41: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words

## Slide 42: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 3: Single Read Words

## Slide 43: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words
Einmaliger Schreibversuch auf den Nutzdatenbereich (UserMemory) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := False
I_w_StartAddress := 16#0000 (variabel) und I_i_WordNumber := 2 (variabel)
Schreibdaten in WriteData festlegen
Start durch positive Flanke auf I_b_StartWrite
Schreiben erfolgreich, Daten geschrieben; Befehl beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (einmaliger Befehl)
I_b_UserMemory_UID := False (Zugriff auf User Memory)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartWrite := True (Start Schreibvorgang mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Schreiben nicht erfolgreich, Datenträger nicht erkannt und Daten nicht geschrieben
I_b_SingleEnhanced := False
I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartWrite := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 44: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words
Schreibdaten:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung
Zuweisung innerhalb des DB Head1Data.WriteData.WriteData[x]
Byte[0] bis [x]  Schreibdaten
Anzahl der Schreibdaten abhängig von Parameter I_i_NumberWords und der Telegrammlänge

## Slide 45: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words
Datenträger erkannt und Anwenderdaten geschrieben:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = False
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#05

## Slide 46: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words
Eingangsdatenfeld: Anwenderdaten geschrieben
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#40 = Single Write Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 47: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#40 = Single Write Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 48: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Write Words
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#40 = Single Write Words
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Startadresse (I_w_StartAddress)
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Blöcke (I_i_WordNumber)
OUTDATA[8]…[15]  Schreibdaten
OUTDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 49: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words

## Slide 50: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 4: Single Write Words

## Slide 51: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)
permanenter Lesevorgang auf den Fixcode (UID bzw. TID) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := True und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := True
Start durch positive Flanke auf I_b_StartRead
Ende Befehlsausführung über Quit-Befehl oder Initialisierung
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; kein Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := True
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False
Lesevorgang aktiviert; Datenträger tritt in Erfassungszone; Fixcode eingelesen:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := True
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := True
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Abbruch Lesevorgang über Quit
I_b_Quit := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Lesevorgang aktiv; Datenträger verlässt Erfassungszone
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 52: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)
Datenträger erkannt und Fixcode eingelesen; Befehl aktiv:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt; Befehl aktiv:
O_b_Done = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#05

## Slide 53: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)
Datenträger erkannt und Fixcode eingelesen
DB Head1Data.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[7]  Fixcode (8 Byte Fixcode; ISO15693)
ReadData[8]…[x]  16#00
Die Länge des Fixcodes ist abhängig vom Datenträger. Alle ISO15693 (13,56MHz) Datenträger haben einen Fixcode mit der Länge von 8 Byte

## Slide 54: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)
Eingangsdatenfeld: Fixcode eingelesen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#1D = Enhanced Read Fixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[7]  nicht verwendet
INDATA[8]…[15]  Fixcode (UID; ISO15693 Datenträger)
INDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 55: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt bzw. Datenträger hat Erfassungszone verlassen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#1D = Enhanced Read Fixcode
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt bzw. Datenträger hat Erfassungszone verlassen
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 56: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)
Ausgangsdatenfeld: Befehl Single Read Fixcode
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#1D = Enhanced Read Fixcode
INDATA[3]…[x]  nicht verwendet

## Slide 57: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)

## Slide 58: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 5: Enhanced Read Fixcode (UID)

## Slide 59: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words
permanenter Lesevorgang auf den Nutzdatenbereich (User Memory) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := True
I_w_StartAddress := 16#0000 (variabel) und I_i_WordNumber := 2 (variabel)
Start I_b_StartRead; Ende über Quit-Befehl oder Initialisierung
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; kein Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False
Lesevorgang aktiviert; Datenträger tritt in Erfassungszone; Daten eingelesen:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Lesevorgang; Lesevorgang aktiviert; Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartRead := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Abbruch Lesevorgang über Quit
I_b_Quit := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Lesevorgang aktiv; Datenträger verlässt Erfassungszone
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 60: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words
Datenträger erkannt und Daten eingelesen; Befehl aktiv:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt; Befehl aktiv:
O_b_Done = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#05

## Slide 61: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words
Datenträger erkannt und Anwenderdaten eingelesen
DB Head1Data.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[7]  eingelesene Daten (2 Blöcke à 4 Byte)
ReadData[8]…[x]  16#00
Über den Eingang I_i_WordNumber wird die Anzahl der einzulesenden Blöcke mit einer Blockgröße von je 4 Byte festgelegt
Hinweis:
Bei der Verwendung des IQC33 muss die I_i_WordNumber immer ein Vielfaches von 2 sein. Dieser Datenträger hat eine Blockgröße von 8 Byte.

## Slide 62: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words
Eingangsdatenfeld: Anwenderdaten eingelesen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#19 = Enhanced Read Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[7]  Anzahl übertragener Datenblöcke à 4 Byte (I_i_WordNumber)
INDATA[8]…[15]  eingelesene Anwenderdaten
INDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 63: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#19 = Enhanced Read Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 64: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words
Ausgangsdatenfeld: Befehl Enhanced Read Words
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#19 = Enhanced Read Words
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Startadresse (I_w_StartAddress)
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Datenblöcke (I_i_WordNumber)

## Slide 65: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words

## Slide 66: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 6: Enhanced Read Words

## Slide 67: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words
Permanenter Schreibvorgang auf den Nutzdatenbereich (User Memory) eines Datenträgers
I_b_UserMemory_UID := False und I_b_EPC := False und I_b_SingleEnhanced := True
I_w_StartAddress := 16#0000 (variabel) und I_i_WordNumber := 2 (variabel)
Schreibdaten WriteData; Start durch I_b_StartWrite; Ende über Quit-Befehl
Start Schreibvorgang; Schreibvorgang aktiv; kein Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartWrite := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False
Schreibvorgang aktiviert; Datenträger tritt in Erfassungszone; Daten geschrieben:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartWrite := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Start Schreibvorgang; Schreibvorgang aktiv; Datenträger in der Erfassungszone:
I_b_SingleEnhanced := True I_b_UserMemory_UID := False
I_b_EPC := False
I_b_StartWrite := True
O_b_Busy = True
O_b_Done = True
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Abbruch Schreibvorgang über Quit
I_b_Quit := True
O_b_Busy = False
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False
Schreibvorgang aktiv; Datenträger verlässt Erfassungszone
O_b_Busy = True
O_b_Done = False
O_b_Finish = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Error = False

## Slide 68: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words
Schreibdaten:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung
Zuweisung innerhalb des DB Head1Data.WriteData.WriteData[x]
Byte[0] bis [x]  Schreibdaten
Anzahl der Schreibdaten abhängig von Parameter I_i_NumberWords und der Telegrammlänge

## Slide 69: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words
Datenträger erkannt und Anwenderdaten geschrieben:
O_b_Done = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#00
Kein Datenträger erkannt:
O_b_Done = False
O_b_NoDataCarrier = True
O_b_Busy = True
O_b_Finish = False
O_B_Status = 16#05

## Slide 70: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words
Eingangsdatenfeld: Anwenderdaten geschrieben
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#1A = Enhanced Write Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 71: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words
Eingangsdatenfeld: kein Datenträger erkannt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#1A = Enhanced Write Words
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#05 = kein Datenträger erkannt
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 72: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words
Ausgangsdatenfeld: Befehl Enhanced Write Words
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#1A = Enhanced Write Words
OUTDATA[3]  nicht verwendet
OUTDATA[4]…[5]  Startadresse (I_w_StartAddress)
OUTDATA[6]…[7]  Anzahl Blöcke (I_i_WordNumber)
OUTDATA[8]…[15]  Schreibdaten
OUTDATA[16]…[x]  nicht verwendet

## Slide 73: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words

## Slide 74: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 7: Enhanced Write Words

## Slide 75: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 8: Quit
Abbruch aktiver Enhanced Befehle
Start durch positive Flanke auf I_b_Quit
Start Ausführung Quit:
HeadXQuit:= True  bei Signaländerung wird ein Quit Befehl ausgeführt und der aktive Lesebefehl wird abgebrochen
Quit ausgeführt:
HeadXDone = True  Quit Befehl beendet
Head1Status = 16#00

## Slide 76: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 8: Quit
Eingangsdatenfeld: Quit Befehl ausgeführt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#02 = Quit Befehl
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 77: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 8: Quit
Ausgangsdatenfeld: Quit Befehl
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#02 = Quit Befehl
OUTDATA[3]…[x]  nicht verwendet

## Slide 78: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 8: Quit

## Slide 79: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 9: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Es können alle Befehle ausgeführt werden, die nicht über die Eingangsparameter des Funktionsbausteins parametrierbar sind
Ausführung aller durch die Auswerteeinheit unterstützte Befehle möglich
Parametrierung Befehlstelegramm im Datenfeld SpecialCommand
Start durch positive Flanke auf I_b_StartSpecialCommand
Start SpecialCommand und erfolgreich beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (nicht relevant)
I_b_UserMemory_UID := False (nicht relevant)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartSpecialCommand := True (Start Befehlsübertragung mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False

## Slide 80: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 9: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Konfiguration frei definierbarer Befehl:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung in das Datenfeld SpecialCommand
Zuweisung innerhalb des DB Head1Data.SpecialCommand.SpecialCommand[x]
Byte[0]  Befehlscode; 16#BE = Befehl Read Parameter
Byte[1]…[2]  nicht verwendet
Byte[3]  System Code; 16#51 = Q = System Q
Byte[4]…[5]  Parameterkennzeichen; 16#5054 = PT = Sendeleistung
Byte[6]…[7]  Länge Parameter

## Slide 81: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 9: Special Command  Auslesen Sendeleistung
SpecialCommand:
Start über Flanke positiv auf IO_b_StartSpecialCommand
Rücksetzen Eingang IO_b_StartSpecialCommand nach mindesten einen Zyklus
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
O_B_ReplyCounter wurde erhöht
Enthält der Status einen Wert 16#04 (Parameterfehler), so ist der Befehl falsch parametriert
Enthält der Status einen Wert 16#06 (kein Kopf), so ist an diesem Kanal kein RFID-Kopf angeschlossen

## Slide 82: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 9: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Sendeleistung ausgelesen
DB Head1Data.ReadData.ReadData[x]
ReadData[0] …[1]  16#0004 = Maximum

## Slide 83: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 9: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Eingangsdatenfeld: Sendeleistung eingelesen
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#BE = Read Parameter
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[7]  Länge Parameter; 16#0002 = 2 Byte
INDATA[8]…[9]  Sendeleistung; 16#0004 = Maximum
INDATA[10]…[x]  nicht verwendet

## Slide 84: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 9: Special Command  Auslesen Sendeleistung
Ausgangsdatenfeld: Befehl Read Parameter
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#BE = Read Parameter
OUTDATA[3]…[4]  nicht verwendet
OUTDATA[5]  System Code; 16#51 = „Q“ = System Q
OUTDATA[6]…[7]  Parameterkennzeichen; 16#5054 = PT = Sendeleistung
OUTDATA[8]…[9]  Länge Parameter

## Slide 85: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 9: Special Command  Auslesen Sendeleistung

## Slide 86: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 10: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IQH3-FP-V1
Es können alle Befehle ausgeführt werden, die nicht über die Eingangsparameter des Funktionsbausteins parametrierbar sind
Ausführung aller durch die Auswerteeinheit unterstützte Befehle möglich
Parametrierung Befehlstelegramm im Datenfeld SpecialCommand
Start durch positive Flanke auf I_b_StartSpecialCommand
Start SpecialCommand und erfolgreich beendet:
I_b_SingleEnhanced := False (nicht relevant)
I_b_UserMemory_UID := False (nicht relevant)
I_b_EPC := False (nicht relevant)
I_b_StartSpecialCommand := True (Start Befehlsübertragung mit positiver Flanke)
O_b_Busy = False (kein Befehl aktiv)
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_b_NoDataCarrier = False
O_b_Error = False

## Slide 87: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 10: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IQH3-FP-V1
Konfiguration frei definierbarer Befehl:
Zuweisung vor Beginn der Befehlsausführung in das Datenfeld SpecialCommand
Zuweisung innerhalb des DB Head1Data.SpecialCommand.SpecialCommand[x]
Byte[0]  Befehlscode; 16#BF = Befehl Write Parameter
Byte[1]…[2]  nicht verwendet
Byte[3]  System Code; 16#51 = Q = System Q
Byte[4]…[5]  Parameterkennzeichen; 16#5244 = RD = Reset to Default
Byte[6]…[7]  Länge Parameter
Byte[8]…[x]  Parameterdaten

## Slide 88: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 10: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IQH3-FP-V1
SpecialCommand:
Start über Flanke positiv auf IO_b_StartSpecialCommand
Rücksetzen Eingang IO_b_StartSpecialCommand nach mindesten einen Zyklus
O_b_Done = True
O_b_Finish = True
O_B_Status = 16#00
O_B_ReplyCounter wurde erhöht
Enthält der Status einen Wert 16#04 (Parameterfehler), so ist der Befehl falsch parametriert
Enthält der Status einen Wert 16#06 (kein Kopf), so ist an diesem Kanal kein RFID-Kopf angeschlossen

## Slide 89: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 10: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IQH3-FP-V1
Eingangsdatenfeld: Rücksetzen auf Werkseinstellung ausgeführt
INDATA.INDATA[x]
Eingangsdatenfeld:
INDATA[0]  Control Byte
INDATA[1]  nicht verwendet
INDATA[2]  Befehlscode; 16#BF = Write Parameter
INDATA[3]  nicht verwendet
INDATA[4]  Status; 16#00 = ok
INDATA[5]  Reply Counter
INDATA[6]…[x]  nicht verwendet

## Slide 90: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 10: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IQH3-FP-V1
Ausgangsdatenfeld: Befehl Write Parameter
OUTDATA.OUTDATA[x]
Ausgangsdatenfeld:
OUTDATA[0]  Control Byte
OUTDATA[1]  nicht verwendet
OUTDATA[2]  Befehlscode; 16#BF = Write Parameter
OUTDATA[3]…[4]  nicht verwendet
OUTDATA[5]  System Code; 16#51 = „Q“ = System Q
OUTDATA[6]…[7]  Parameterkennzeichen; 16#5244 = RD = Reset to Default
OUTDATA[8]…[9]  Länge Parameter
OUTDATA[10]…[x]  Parameterdaten

## Slide 91: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 10: Special Command  Rücksetzen auf Werkseinstellung IQH3-FP-V1

## Slide 92: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 11: Auslesen HF Parameter IQH3-FP-V1
Lesezugriff auf alle HF Parameter des IQH3-FP-V1
Automatischer Lesezugriff auf alle Parameter nacheinander
Start Lesevorgang HF Parameter:
I_b_WriteParameter = False
IO_b_StartConfig = True
Ende Lesevorgang:
O_b_EndConfig = True

## Slide 93: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 11: Auslesen HF Parameter IQH3-FP-V1

## Slide 94: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 11: Auslesen HF Parameter IQH3-FP-V1

## Slide 95: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 11: Auslesen HF Parameter IQH3-FP-V1

## Slide 96: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 12: Ändern HF Parameter IQH3-FP-V1
Schreibzugriff auf veränderbare HF Parameter IQH3-FP-V1
Parameterwerte sind mit der Werkseinstellung vorbelegt
Start Schreibvorgang HF Parameter:
I_b_WriteParameter = True
IO_b_StartConfig = True
Ende Schreibvorgang:
O_b_EndConfig = True

## Slide 97: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Beispiel 12: Ändern HF Parameter IQH3-FP-V1

## Slide 98: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter IF – additional information:
Activate to send a further information telegram (status 16#0B) including the RSSI value
of the tag response
This telegram will send directly after a status 16#00 which include the read in information
Only support of this function if MultiFrame protocol (parameter QV = “M”) is activated
Using SingleFrame protocol can not transmit the telegram with the further information
also if the parameter is activated
Deactivated = 16#00; Activated = 16#01
Default setting: 16#00
Switch off parameter IF (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#49 ‘I’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Read out parameter IF
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#49 ‘I’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 99: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter AF – AFI to request:
Defines a filter that only a tag response which does have the same value inside the AFI Byte
Value inside the AFI Byte need to preconfigure with the commands SC and EC before
Use default configuration and do not change parameter
Default setting: 16#00 (all tags will transmit)
Value range: 16#00….16#FF
Switch parameter AF to 16#00 (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#41 ‘A’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Read out parameter AF
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#41 ‘A’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 100: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter E5 – Enhanced status 5 (tag lost smoothing):
Defines the number of unsuccessful read/write attempts on the air interface until a status 5
message “tag leaves detection zone” is generated
Default setting: 16#05 (5 reading attempts)
Value range: 16#00….16#0A (10dec)
Switch parameter E5 to 16#05 (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#45 ‘E’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#35 ‘5’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#05 (Parame value)
Read out parameter E5
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#45 ‘E’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#35 ‘5’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 101: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter NT – Number of tags to find:
Sets the number of data carriers identified during the execution of a Single command before
the command is automatically aborted
Only valid if the MultiFrame protocol is activated; no relevance for SingleFrame protocol
Default setting: 16#FF (no stop of the command)
Value range: 16#01….16#14; 16#FF
Switch parameter NT to 16#FF (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#4E ‘N’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#05 (Parame value)
Read out parameter NT
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#4E ‘N’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 102: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter QV – Protocol Mode:
Defines the communication protocol of the IQH3-FP-V1 RFID device
SingleFrame (S; 16#53; default) is the compatible protocol for the existing
system IQ (IQH1-…-V1)
MultiFrame (M; 16#4D) allows the access to several tags inside the detection zone
Function block is designed for SingleFrame Protocol
A switch to MultiFrame protocol require another function block
Do not change the parameter configuration; use default setting
Switch parameter QV to “S” (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#51 ‘Q’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#56 ‘V’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#53 ‘Q’ (Parame value)
Read out parameter QV
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#51 ‘Q’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#56 ‘V’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 103: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter QW – Definition of used slots:
Defines the used time slots on the air interface which are used for the tag communication
Only relevant for application with several tags inside the detection zone
at the same time (MultiFrame)
0 (16#00) = single tag; 1 (16#01) = dual tag; 2 (16#02) = multi tag;
3 (16#03) = very many tag; 4 (16#04) = very very many tags
Parameter range: 0…4 (16#00….16#04)
Default setting: 0 (16#00)
Do not change parameter; use default setting
Switch parameter QW to 16#00 (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#51 ‘Q’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#57 ‘W’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Read out parameter QW
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#51 ‘Q’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#57 ‘W’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 104: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter TA – Tries allowed:
Defines the number of the allowed read and write attempts for the access of a data carrier
By increasing the parameter value you achieve a more reliable reading and
writing process but the response time of the system increase
Parameter range: 1…10
Default value: 2
Switch parameter TA to 16#02 (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#41 ‘A’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#02 (Parame value)
Read out parameter TA
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#41 ‘A’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 105: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter PT – Power transmit (output power):
Set the output power of the system and influence the detection range
Min = 1 (16#0001); Eco = 2 (16#0002); Normal = 3 (16#0003); Power = 4 (16#0004)
Parameter range: 1…4 (16#0001….16#0004)
Default value: 4 (16#0004)
Switch parameter PT to 16#0004 (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#50 ‘P’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#02 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Byte[9]  16#04 (Parame value)
Read out parameter PT
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#50 ‘P’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 106: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter DR – Data rate for read:
Set the data rate (transmission rate) for the read access of ISO15693-2 X2 tags
Valid for IQC21/33/34/37/39/50 tags for the read access of more than 2 data blocks
Increase the reading speed but also the susceptibility to interferences
Parameter range: 0 (16#00)…1 (16#01);
0 = normal; 1 = fast read mode
Default value: 0 (16#00)
Switch parameter DR to 16#00 (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#44 ‘D’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#52 ‘R’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Read out parameter DR
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#44 ‘D’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#52 ‘R’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 107: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter TI – Tag ID filtering on UID:
Set the first part of the UID for filtering on it
Possible to define a specific UID or a leading part of the UID
Configuration of the length of the UID necessary
Switch parameter TI to 16#00 (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#49 ‘I’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Read out parameter TI
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#49 ‘I’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Structure parameter TI
TI[0]  Length parameter high Byte
TI[1]  Length parameter high Byte
TI[2]  UID Byte 1 (16#E0)
TI[3]  UID Byte 2 (16#xx)
TI[4]  UID Byte 3 (16#xx)
TI[5]  UID Byte 4 (16#xx)
TI[6]  UID Byte 5 (16#xx)
TI[7]  UID Byte 6 (16#xx)

## Slide 108: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter TO – Over temperature handling:
Define the behavior of the system if there is an overtemperature situation
Parameter range: 0…2 (0 = Switched off; 1 = reduce power; 2 = reduce duty cycle)
Default value: 0
Switch parameter TO to 16#00 (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#4F ‘O’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Read out parameter TO
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#4F ‘O’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 109: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter CT – Tag Type:
Read out the actual configured Tag Type
Only read access implemented
Tag Type is configured by the command “Change Tag”
Parameter range: 20…50 (dec)
Default value: 20 (auto detect)
Read out parameter CT
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#43 ‘C’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 110: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter OH – operating time:
Read out operating time in hours for system uptime and carrier uptime
32 bit unsigned value for both time values
Read out parameter OH
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#4F ‘O’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#48 ‘H’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Structure parameter OH
OH[0]  Operating time device in hours
OH[1]  time of active radio interface in hours
OH[2]  Operating time device in days
OH[3]  time of active radio interface in days
OH[4]  Operating time device in weeks
OH[5]  time of active radio interface in weeks

## Slide 111: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter TE – Temperatures:
Read out actual temperatures in °C for PA and uC
8 bit signed value for both temperature values
Read out parameter TE
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#45 ‘E’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Structure parameter TE
TE[0]  Temperature in °C at power amplifier
TE[1]  Temperature in °C at u controller

## Slide 112: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter VO – Voltages and currents:
Read out actual voltages and currents
Voltages in mV and currents in mA
16 bit unsigned value for all values
Read out parameter VO
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#56 ‘V’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#4F ‘O’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 113: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter FR – sequence mode:
Define the command sequence if a write command is executed
Parameter range: 1…3 (1 = write after read; 2 = always write; 3 = read after write after read)
Default value: 1
Read out parameter FR
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#52 ‘R’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)
Switch parameter FR to 16#01 (Default setting)
Byte[0]  16#BF (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#46 ‘F’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#52 ‘R’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#01 (Param. Length)
Byte[8]  16#01 (Parame value)

## Slide 114: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter RV – Revision GIT:
Read out the revision of the GIT
Read out parameter RV
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#52 ‘R’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#56 ‘V’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 115: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter SN – Serial number of uC:
Read out the serial number of the internal uC STM32
Read out parameter SN
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#53 ‘S’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#4E ‘N’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 116: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter MM – Multiplex Mode:
Read out the status of the Multiplex Mode configuration
Only read access to this parameter
Multiplex Mode need to be activated by the command “MM” over the IDENTControl unit
Necessary if active heads close to each other
Time multiplexing of several heads
Read out parameter MM
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#4D ‘M’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#4D ‘M’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 117: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Parameter ST – Status of front end:
Read out the status of the front end
Only read access to this parameter
Shows the actual status and the latched status
Read out parameter ST
Byte[0]  16#BE (command)
Byte[1]  16#00 (not used)
Byte[2]  16#00 (not used)
Byte[3]  16#51 ‘Q’ (System Code)
Byte[4]  16#53 ‘S’ (Parameter Code)
Byte[5]  16#54 ‘T’ (Parameter Code)
Byte[6]  16#00 (Param. Length)
Byte[7]  16#00 (Param. Length)
Byte[8]  16#00 (Parame value)

## Slide 118: Kontakt
Karsten Reinhardt
kreinhardt@de.pepperl-fuchs.com
+49 (0) 621 776 1736

## Slide 119: IC-KP2-2HB21 + IQH3-FP-V1 SF TwinCAT 3
Versionshistorie:
V1.0 10.10.2024
Initiale Version